hilde crevits

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 540 van 1 april 2009

van rudi daems

- Stortplaatsen zijn in principe bioreactoren. Door de verschillende biochemische en microbiolo-gische processen wordt het gestorte afval omgezet en afgebroken. Hierdoor kennen stortplaatsen een welbepaalde evolutie in verontreinigingsgraad. Zo worden er 3 fasen onder-scheiden:

- aërobe fase – aërobe afbraak;

- anaërobe fase – anaërobe afbraak met vorming van vetzuren en sulfaatreductie;

- methanogene fase (het uiteindelijke doel) met o.a. vorming van methaangas.

Elk van deze fasen kent zijn specifieke problematiek. Tijdens de aërobe fase worden o.a. metalen vrijgezet, tijdens de anaërobe fase zal door sulfaatreductie sulfide gevormd worden dat met meta-len neerslaat onder vorm van onoplosbare metaalsulfides. Op lange termijn vormt dit als het ware een vorm van zelfreiniging. In de stortplaats (percolaatwater) wordt altijd verontreiniging aange-troffen, maar de invloed naar de omgeving toe is meestal gering. Zo ook in het geval van de stortplaats Remo.

Op het terrein zijn verschillende verontreinigingspluimen aanwezig die het gevolg zijn van lekken van bestaande storten (die overeenkomstig de toen geldende milieuvergunning niet moesten worden voorzien van een onderafdichting), van een calamiteit (met een vrachtwagen), en het overlopen van toenmalig in exploitatie zijnde stortplaatsen in vochtige periodes.

Algemeen worden stortplaatsen gesaneerd volgens het IBC-principe (Isoleren, Beheersen en Controleren). Isolatie is voor alle stortzones op de oudste na in orde. Het oudste stortvak lekt naar de ondergrond. De verontreiniging ten gevolge van deze lekkage kent weinig tot geen verspreiding en wordt onder natuurlijke omstandigheden afgebroken. We spreken van een stabiele veront-reiniging. De vooropgestelde saneringstechniek voldoet aan de 2 andere principes van controleren en beheersen.

Omwille van de omvang van het terrein, de complexe geologische situatie, de onbereikbaarheid van de verontreiniging onder de stortplaats, de aanwezigheid van een zoutpluim afkomstig van de terril stroomafwaarts van de stortplaatsen en het optreden van een belangrijke natuurlijke afbraak van de verontreiniging, is een “actieve totaalsanering” uitgesloten.

Uit grondige evaluatie van alle beschikbare gegevens blijkt dat natuurlijke afbraak optreedt in de verontreinigingspluimen en uit de BATNEEC-afweging blijkt dat “monitoring natuurlijke attenuatie” de beste saneringsvariant is. Het grondwater zal de komende 10 jaar gemonitord worden rondom en stroomafwaarts de stortplaatsen. In totaal werden een 70-tal peilputten geselec-teerd waarvan de grondwaterkwaliteit zal opgevolgd worden.

Een eerste evaluatie van de impact van natuurlijke attenuatie gebeurde reeds ten tijde van het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) in 2003. Voor de opmaak van het bodemsaneringsproject werd een volledige studie uitgevoerd om deze natuurlijke attenuatie te onderzoeken en te bewijzen. De conclusies zijn:

- er worden voor de belangrijkste stoffen afbraakproducten aangetroffen;

- er werd geconstateerd dat de concentraties aan verontreiniging sinds het BBO in 2003 afgenomen zijn;

- via speciale software (Biochlor) werd de afbraak van VOCl gemodelleerd;

- in de omgeving van Remo werden bodemstalen geanalyseerd waaruit nog meer natuurlijk afbraak-potentieel afgeleid kan worden.

Tijdens een BATNEEC-evaluatie (Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) worden de verschillende mogelijke saneringsvarianten ten opzichte van elkaar afgewogen. Daarbij wordt rekening gehouden met de beste beschikbare technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat op het vlak van bescherming van de mens en het milieu. Gezien reeds in de praktijk aangetoond werd dat de natuurlijke afbraak op deze stortplaats plaatsvindt en voldoende is, is dit dan ook de meest kostenefficiënte manier om de bodemverontreiniging aan te pakken. Men kan natuurlijk onmiddellijk heel actief de verontreiniging beginnen op te pompen en dit zal uiteraard voor de publieke opinie beter overkomen omdat er dan actief en zichtbaar iets gebeurt. Dit zal ook sneller resultaten opleveren, maar tegen een veel hogere kostprijs, naast een hoger energieverbruik en dergelijke, wat BATNEEC niet te verantwoorden is.

Hierbij moet opgemerkt dat in het kader van de vergunningsvoorwaarden in Vlarem II de impact van de stortplaatsen op de omgeving opgevolgd wordt door middel van een monitoring gedurende een periode van 30 jaar (nazorg stortplaatsen). De monitoring “natuurlijke attenuatie” wordt gecombineerd met deze monitoring “nazorg”.

- Gezien de natuurlijke afbraak een continu proces is en de opvolging ervan zoals hierboven reeds vermeld gecombineerd wordt met de monitoring in het kader van de nazorg zoals opgelegd door het Vlarem, is de sanering reeds bezig. Het kwaliteitsplan bodemsaneringswerken - wat overeen-komstig het bodemdecreet de eigenlijke start van de bodemsaneringswerken is - werd op 24 maart 2009 aan de OVAM bezorgd.

- De eerste resultaten zijn nog niet beschikbaar gezien er jaarlijks een rapportage aan de OVAM is. Deze rapporten zullen opgestuurd worden naar de OVAM en zullen daar ook raadpleegbaar zijn.

- De praktische opvolging van de bodemsaneringswerken op het terrein zelf gebeurt door de erkende bodemsaneringsdeskundige Tellum Environmental Consultants. Zij zullen jaarlijks een tussentijds rapport bodemsaneringswerken aan de OVAM overmaken waarin de monitorings-resultaten en een bespreking ervan opgenomen wordt. Indien noodzakelijk zullen zij in dat rapport de bodemsaneringswerken bijsturen en/of bindend advies geven. De OVAM zal zo de bodem-saneringswerken kunnen opvolgen en bijsturen waar nodig.

- Sinds 2000 werden door de afdeling Milieu-inspectie 13 processen-verbaal opgesteld lastens het bedrijf REMO in Houthalen-Helchteren. De overgrote meerderheid van de vastgestelde overtre-dingen betreft het niet naleven van de exploitatievoorwaarden. Enkele PV’s handelen over activiteiten die niet in de milieuvergunning zijn opgenomen.

De afdeling Milieu-inspectie heeft geen gegevens over gerechtelijke uitspraken als gevolg van deze PV’s.