# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 409 van 22

van marc van de vijver

- Accentverlichting biedt plaatselijk een verhoogde aandacht. Deze oplossing is dan ook toepasbaar voor locaties met gecentraliseerde voetgangersoversteken. De oversteekbewegingen in sterk verstedelijkte gebieden, zoals Beveren, zijn eerder diffuus. Een voetganger die geen gebruik maakt van de uitgeruste voetgangersoversteek met accentverlichting, maar bijvoorbeeld 40 meter verder oversteekt, is potentieel veel minder goed zichtbaar en loopt dus mogelijks veel meer risico. Het verschil in lichtsterkte kan ervoor zorgen dat het menselijke oog moeite heeft om de minder belichte zaken te onderscheiden. Het is vanuit deze redenering dat er in bebouwde gebieden op dit moment altijd voor een globaal goede verlichting gekozen wordt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start dit jaar met de opmaak van het lichtplan voor gewestwegen. Het bestek voor dit onderzoek is in opmaak. Ik heb de opdracht gegeven om binnen dit onderzoek specifieke aandacht te geven aan de problematiek van de accentverlichting.

- Een veilige oplossing voor de zachte weggebruiker is om een rustpunt te voorzien, zodat in twee bewegingen kan overgestoken worden en telkens maar één voertuigenstroom tegelijk moet worden gedwarst. Tevens verkort deze oplossing de wachttijden.