# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1524 van 21

van willy segers

- Deze lichten werden tijdelijk weggenomen tijdens de werken in het kader van de aanpassingswerken aan de brug over de sporen (GEN-werken) door Infrabel.

- Voor een vlottere doorstroming van het verkeer zou op de Ninoofsesteenweg het principe gehanteerd moeten worden waarbij het aantal kruispunten en oversteekbewegingen wordt verminderd. Naar analogie met het centrum van Dilbeek zou het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) daarom op de Ninoofsesteenweg op termijn een middenberm willen aanleggen. Zo zouden de oversteekbewegingen, wat op vlak van verkeersveiligheid kritische bewegingen zijn, sterk gereduceerd kunnen worden. Ter hoogte van de Pedestraat zou deze gunstige maatregel op vlak van verkeersveiligheid op termijn toegepast kunnen worden, aangezien de zuidelijk gelegen woonzone ontsloten kan worden via de verkeerslichten aan de Eylenboschstraat. Bovendien zou voor deze afslagstrook op het nieuwe kunstwerk een bijkomende rijstrook voorzien moeten worden.

Rekening houdend met deze voorgaande elementen en de kostprijs van een breder kunstwerk, werd het door AWV niet opportuun beschouwd om dit bij het ontwerp van de nieuwe brug te eisen. Momenteel werkt AWV een nieuw V-plan uit dat de lichtenregeling vastlegt op basis van de huidige beschikbare breedte.