# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# antwoord

op vraag nr. 318 van 19 februari 2013

van sabine poleyn

- Het stelsel van de Ellestraat zal worden beschermd door de realisatie van een bijkomende noodoverstortconstructie, die zal worden ingeplant ter hoogte van de inrit van het bedrijf Maes. Er zal worden overgestort naar het afwaartse pand van de Slypebeek. De noodoverstortconstructie heeft een drempelpeil van 20.70m TAW en een drempellengte van 2m. De drempel zelf zal worden uitgevoerd in metselwerk zodat latere aanpassingen mogelijk blijven. De aanwezigheid van de noodoverstortconstructie zal eveneens gunstig zijn voor de ontluchting van de riolering.

Naast de noodoverstortconstructie zal in het stelsel een terugslagklep worden geplaatst die een mogelijke doorvoerstroom vanuit de collector in de Avelgemstraat richting stelsel van de Ellestraat moet tegenhouden.

- Ten opzichte van de huidige toestand wordt overgestort in een pand van de Slypebeek met lagere waterpeilen, wat een gunstig effect heeft op de waterlijn in de Ellestraat. Door de aanwezigheid van de noodoverstortconstructie blijft de waterlijn in het stelsel van de Ellestraat onder het maaiveldpeil. Aquafin wijst er echter wel op dat hoge waterpeilen van de Slypebeek kritisch blijven voor de omgeving.

- Aquafin heeft haar plannen op 13/02/2013 aan de Provinciale Technische Dienst voorgelegd. De Provinciale Technische Dienst zal de doorstroming van de Slypebeek ter hoogte van de Ellestraat optimaliseren door een volledige renovatie van de koker onder de Ellestraat en een renovatie van het afwaartse dwarsprofiel van de beek. Aquafin en de Provinciale Technische Dienst zullen de werken samen uitvoeren.

In samenspraak met de gemeente Zwevegem wordt ernaar gestreefd om de werken tegen het bouwverlof 2013 uit te voeren.

- De kosten van de werken zullen gezamenlijk door Aquafin en de provincie worden gedragen. Een exacte raming van de werken is momenteel nog niet gekend.