# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# antwoord

op vraag nr. 398 van 13 maart 2013

van tine eerlingen

- De regelgeving die van toepassing is op carnavals, kan u raadplegen via volgende link: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek/in-de-praktijk/per-activiteit/festival-openlucht.pdf .

Carnavalsstoeten vallen onder hoofdstuk 6.7 “niet-ingedeelde muziekactiviteiten”. Het  maximaal geluidsniveau is  85 dB(A) LAeq,15min. Indien 92 dB(A) LAmax,slow niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan voldaan te zijn. Het is mogelijk om een afwijking van deze geluidsnorm aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Indien de afwijking wordt toegestaan, mag het geluidsniveau maximaal 95 dB(A) LAeq,15min of 100 dB(A) LAeq,60min bedragen. Indien het toegestane geluidsniveau groter is dan 85 LAeq,15min maar kleiner dan 95 LAeq,15min, moet het geluidsniveau continu gemeten worden. Indien het toegestane geluidsniveau groter is dan 95 LAeq,15min maar kleiner dan 100 dB(A) LAeq,60min, moet het geluidsniveau continu gemeten en geregistreerd worden en moeten gratis oordopjes worden verdeeld.

Aangezien een carnavalstoet vaak bezocht wordt door families met kinderen en kinderen extra gevoelig zijn voor gehoorschade, gaat de organisator best bewust om met de geproduceerde geluidsniveaus (zie ook technische handleiding, pag. 66 hoofdstuk 4.7). Het college van burgemeester en schepenen kan hierop ook anticiperen bij het verlenen van de toelating.

Ingeval een toelating wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen om het geluidsniveau van 85dB(A) LAeq,15min te overschrijden, zijn de geluidsnormen in de omgeving van de inrichting niet langer van toepassing. Het college van burgemeester en schepenen kan in de toelating wel bijzondere voorwaarden daaromtrent opnemen.

Ter vergelijking: voor 1 januari 2013 was het KB van 24.02.77 van toepassing op carnavalsstoeten dit wil zeggen dat het maximaal toegestane geluidsniveau 90 dB(A) LAslow,max bedroeg. Hogere geluidniveaus waren enkel toegestaan na aanvraag van een afwijking bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kon op dat moment zelf geluidsnormen opleggen.

- a)	Voor carnavalstoeten met muziekactiviteiten met een geluidsniveau ≤ 85dB(A)LAeq,15min,_is er geen verplichting tot meten door de organisator. Er wordt dan ook geen meetplaats voor de organisator beschreven in het VLAREM. Er wordt wel bepaald dat het geluidsniveau geldt op gelijk welke plaats toegankelijk voor het publiek. Het geluidsniveau kan dan door de handhaver op gelijk welke voor het publiek toegankelijke plaats worden gecontroleerd.

Voor carnavalsstoeten met muziekactiviteiten met een geluidsniveau groter dan 85 dB(A) LAeq,15min moet het geluidsniveau gemeten worden op een meetplaats die voldoet aan de volgende voorwaarden uit artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis van VLAREM II:

“1° de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;

2° de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt;

3° indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in 2°, bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;

4° de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid.”

Voor carnavalsstoeten bevindt de mengtafel zich meestal niet tussen het publiek en centraal tussen de luidsprekers waardoor niet voldaan kan worden aan de voorwaarden van artikel 1, 2°, van bijlage 5.32.2.2bis van VLAREM II. Artikel 1, 3°, van deze bijlage voorziet voor dergelijke gevallen dat de meetplaats zich bevindt tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers. Voor de organisator volstaat het bijgevolg om het geluidsvolume te meten langs het traject van de carnavalsstoet, centraal tussen het publiek. Hetzelfde geldt voor de toezichthouder die kan meten langs het traject van de carnavalsstoet centraal tussen het publiek.

De vereiste dat de meetplaats zich moet bevinden 0,5 meter van het plafond, geldt uiteraard alleen voor zalen en niet voor openluchtactiviteiten. Het geluidsniveau moet wel worden gemeten op minstens 0,5 meter van de muren van huizen omdat deze muren het geluid kunnen weerkaatsen.

b)	De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving. Indien nodig moet hij ingrijpen en bijsturen. Hij moet er dan ook voor zorgen en erop toezien dat het geheel van de praalwagens de geluidsnormen niet overtreedt. Voorafgaande afspraken met de wagens/carnavalsgroepen zullen daarvoor allicht nodig zijn. Het is ook van belang rekening te houden met de opstelling van de boxen op de wagens.

- De gemeentebesturen hebben deze informatie al ter beschikking. Zo staat deze info o.a. ook in de technische handleiding (p. 27-28, p. 52 e.v.) waarvan alle gemeentebesturen in juli 2012 een exemplaar per post hebben gekregen. De technische handleiding is ook beschikbaar op www.lne.be/geluidsnormen.