hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 254 van 29 november 2013

van griet smaers

- a)	Het aantal processen-verbaal dat door de wegeninspecteurs werd opgesteld aan de Weigh in Motion (WIM)-site in Geel op de E313, sinds de installatie ervan tot en met oktober 2013:

WIM Geel (Asweger Tessenderlo – richting Lummen)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2012 | 70 |
| 2013 | 215 |

- Percentage overladen voertuigen na preselectie op deze WIM-locatie:

|  | % overladen |
| --- | --- |
| 2012 | 85,4% |
| 2013 | 82,1% |

- Deze cijfers zijn niet beschikbaar.

- Hieronder vindt u een overzicht van het aantal processen-verbaal, per WIM-locatie, sinds de installatie van iedere locatie tot en met oktober 2013. De wegeninspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plannen in hun werking de verschillende WIM-locaties in tijdens hun controles en zorgen daarbij dat er een gelijkmatige verdeling is in frequentie en locatie van de verschillende weegpunten:

- WIM Erpe-Mere (Asweger Wetteren – richting Gent)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2010 | 193 |
| 2011 | 322 |
| 2012 | 131 |
| 2013 | 112 |

- WIM Brugge/Jabbeke (Asweger Jabbeke)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2010 | 168 |
| 2011 | 215 |
| 2012 | 202 |
| 2013 | 173 |

- WIM Kruishoutem (Asweger Kruishoutem – richting Kortrijk)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2011 | 92 |
| 2012 | 110 |
| 2013 | 37 |

- WIM Deerlijk (Asweger Kruishoutem – richting Gent)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2011 | 20 |
| 2012 | 62 |
| 2013 | 91 |

- WIM Temse (Asweger Puurs)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 2 |

- WIM Halle (Asweger Ruisbroek)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 32 |

- WIM Genk (Asweger Houthalen en Asweger Zonhoven)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2013 | 26 |

- WIM Vosselaar (Asweger Turnhout/Vosselaar)

|  | PV |
| --- | --- |
| 2013 | 8 |

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het uitsluitend de controles betreft die de wegeninspecteurs van AWV hebben uitgevoerd. De gegevens van de politiecontroles op deze sites zijn niet ter beschikking.

3-4.	De Weigh in Motion-systemen behalen een gemiddelde efficiëntie van 80%. Dit wil zeggen dat 80% van de gecontroleerde voertuigen (na preselectie door de weeglussen) ook daadwerkelijk op één of meerdere assen overladen zijn. Bij de klassieke visuele afleidingen bedroeg die efficiëntie 18% à 19,5%. De WIM-installatie is bijgevolg zeker een meerwaarde, aangezien de voertuigen gericht uit het verkeer worden gehaald en andere chauffeurs die wél in orde zijn met hun lading, niet onnodig tijd verliezen.