vlaams parlement

₪ schriftelijke vragen

hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

Vraag nr. 528

van 19 februari 2014

van annick de ridder

Wegmarkeringen  -  Omschakeling naar klasse R3

Tijdens de gedachtewisseling over de lichtvisie en het lichtplan voor Vlaamse gewest- en autosnelwegen werd onder andere toelichting gegeven over de wegmarkeringen met hoge retro reflectiewaarde.

Deze markeringen van klasse R3, met 150 millicandela per lux-m², komen in de plaats van de oudere klasse R2 met 100 mcd/lux-m². Dat zou de zichtbaarheid van de markeringen in het donker moeten vergroten. Volgens het verslag zou de omschakeling, gespreid over drie jaar, in 2014 rond moeten zijn.

Naast het verbeteren van de zichtbaarheid overdag is binnen het kader van de lichtvisie het verbeteren van de nachtzichtbaarheid een belangrijk doel. Die wordt sinds 2012 gecontroleerd door een mobiele retro reflectometer, waarbij een inschatting gemaakt wordt per 100 meter markeringen. Uit de resultaten van deze metingen bleek dat ongeveer 20 % van de markeringen opnieuw diende te gebeuren.

- Bestaan er verschillen inzake effectiviteit van de R3-markeringen tussen verschillende types ondergrond? Zo ja, welke?

- Gaat de omschakeling naar R3-markeringen ervoor zorgen dat op alle types ondergrond de markeringen duidelijk zichtbaar zijn? Zijn hierrond reeds testen uitgevoerd en/of gepland?

- Wordt bij het aanbrengen van deze markeringen geopteerd voor zogenaamde “ribbelstroken”, waarbij automobilisten horen en voelen dat ze van rijstrook veranderen?

Zo ja, wordt dit overal geïmplementeerd?

Zo neen, waarom niet?