hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 441 van 30

van marleen van den eynde

- Vooreerst wil ik herhalen dat de Scheldebruggen tussen Temse en Bornem bestaan uit 4 beweegbare brugdelen: één van de spoorwegbrug, één van de oude baanbrug Bornem – Temse, en twee van de nieuwe baanbrug Temse – Bornem. Doordat de bediening van de baanbruggen aan mekaar gekoppeld is, veroorzaakt een storing aan één van de beweegbare delen meestal een stremming van beide baanbruggen. In de toekomst zal een ontkoppeling mogelijk gemaakt worden.

Het is overigens niet zo dat de mankementen en technische storingen van het laatste jaar allemaal verband hielden met de nieuwe baanbrug. Vaak ligt de oorzaak bij de verouderde installatie van de oude baanbrug Bornem – Temse. Dit kwam reeds voldoende aan bod in antwoorden op eerdere parlementaire vragen. Na de reeks storingen waarover ik reeds gerapporteerd heb in mijn antwoord op de schriftelijke vraag 332 (van 2 december 2011) hebben zich slechts 4 storingen voorgedaan waarbij de hinder voor het wegverkeer door stremming langer duurde dan het oponthoud bij een normale bediening.

Een re-engineering van alle elektromechanische technieken en installaties verbonden aan de exploitatie van de oude baanbrug Bornem – Temse wordt voorbereid. Bij deze re-engineering-opdracht zal ook nagegaan worden of ook de EMU-installatie van de nieuwe baanbrug Temse – Bornem nog verder kan geoptimaliseerd worden. De opdracht zou tegen de zomer van 2014 moeten aanbesteed worden. Uitvoering is voorzien vanaf het najaar 2014 en loopt tot in 2015. Deze renovatie houdt ook de mogelijkheid in om beide baanbruggen in geval van storing sneller te ontkoppelen, zodat bij een storing aan één van de bruggen, de baanbrug die niet defect is, vrijgegeven kan worden voor het wegverkeer.

- Het onderhoudscontract waar u naar verwijst heeft voornamelijk betrekking op de nieuwe Scheldebrug Temse - Bornem, en kadert in de zevenjarige onderhoudsplicht van de aannemer. Dit contract verloopt op 29 mei 2016. Er zijn in dit onderhoudscontract geen clausules voorzien inzake verlengingen of andere maatregelen bij aanhoudende mankementen. De waarborgperiode van de brug is verstreken. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn van 7 jaar rust op de Tijdelijke Handelsvennootschap Tweede Scheldebrug wel nog de 10-jarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stevigheid in gevaar brengen of een belangrijk onderdeel aantasten, en dit tot 29 mei 2019.

Om de continuïteit van het onderhoud van het bruggencomplex te verzekeren, voorziet de onder punt 1 vermelde opdracht voor re-engineering eveneens in een nieuw robuust onderhoudscontract op lange termijn, inbegrepen in de opdracht.

De renovatie van de elektromechanica van het bruggencomplex zal toelaten om in de toekomst te focussen op regulier preventief onderhoud van de bruggen, terwijl in het verleden de beschikbare middelen (buiten het onderhoudscontract van de nieuwe baanbrug) veeleer gebruikt moesten worden om curatief onderhoud uit te voeren in geval van storingen.