# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 660 van 27

van egbert lachaert

- Er werd al onderzoek gedaan i.v.m. het plaatsen van ‘groene’ geluidsschermen die tevens als alternatieve energiebron fungeren.

- Fotovoltaïsche cellen op geluidsschermen:

De plaatsing van geluidsschermen met fotovoltaïsche cellen werd in 2004 gelanceerd via een oproep tot kandidaatstelling en in 2006 en 2009 via een algemene offerteaanvraag. In 2004 was er één (niet conforme) inschrijver, in 2006 geen enkele en in 2009 was er een negatief advies van de Inspectie van Financiën (IF) voor het lanceren van de algemene offerteaanvraag.

IF beschouwt het als een  investering met een hoge risicograad.

Technisch gezien heeft het plaatsen van fotovoltaïsche cellen op geluidsschermen ook verschillende nadelen:

- De geluidsabsorberende en isolerende eigenschappen van de bestaande wand mogen niet verminderen.

- Indien er achter de geluidsschermen bomen staan, moeten deze worden gerooid of regelmatig gesnoeid omwille van de schaduwvorming.

- Het grootste probleem van fotovoltaïsche cellen op geluidsschermen langs autosnelwegen is de vervuiling die wordt veroorzaakt door het voorbijrijdende verkeer (zie ook de bestaande geluidsschermen die zeer snel vuil worden).

Dit zal het rendement snel doen dalen. De zonnepanelen reinigen zou een oplossing kunnen zijn, maar dan moet dit regelmatig gebeuren. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig en dit veroorzaakt extra hinder voor het verkeer.

Conclusie:

Projecten in het buitenland worden door AWV opgevolgd.

- Begroeibare geluidsschermen:

Langs de gewestwegen zijn op verschillende locaties al begroeibare schermen geplaatst: A12 Meise, E19 Brecht, E313 Zolder, R0 Wezembeek-Oppem, E19 Zemst,….

- Er werden op 17 oktober 2010 metingen uitgevoerd in de Neertstaat en op 18 mei 2010 in de Nederheirweg, de Sinaaistraat, de Bremstraat, de Mereldreef en de Groenstraat

- Het opstarten van een proefproject is niet voorzien.