kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 486 van 31

van tinne rombouts

- De meetfrequentie van het MAP-meetnet omvat in regel 15 monsternemingen per jaar. Maandelijks wordt een staal genomen en in principe 3 maal op momenten dat een maximale uitspoeling verwacht wordt. Het totaal aantal meetplaatsen in het MAP-meetnet oppervlaktewater in de periode 1999-2002 bedroeg circa 260. In de periode 2002 – 2006 werd dat aantal verhoogd tot circa 800. In het MAP-meetnet oppervlaktewater zijn er heel wat meetplaatsen met een stabiele, relatief lage tot zeer lage nitraatconcentratie. Als deze stabiliteit blijkt uit het resultaat van twee of meer jaar meten, is het billijk om de meetfrequentie te verlagen.

De VMM maakte - in overleg met de Boerenbond en het Algemene Boerensyndicaat - de keuze om voor dergelijke meetplaatsen de maandelijkse monsternemingen te schrappen en enkel de bijkomende 3 monsternemingen uit te voeren. Op die wijze wordt een vinger aan de pols gehouden. Als de situatie verandert zal dit immers in principe het duidelijkst merkbaar zijn in periodes met (verwachte) verhoogde uitspoeling. De inperking van de kosten van het meetnet is een belangrijk argument voor deze verlaging van de bemonsteringsfrequentie.

Dergelijke meetplaatsen worden ‘slapende’ MAP-punten genoemd. De betiteling ‘slapend’ wijst er op dat dergelijke meetplaats bij een zich wijzigende situatie opnieuw ‘actief’ kan worden. De verminderde bemonsternemingsfrequentie is dus geenszins een vast gegeven. Elk jaar gebeurt de evaluatie voor de gehele set meetplaatsen opnieuw.

Het werken met slapende punten werd ingevoerd in 2002. De selectie gebeurde toen op basis van twee strenge criteria: het patroon van de nitraatconcentratie moest regelmatig zijn en de concentratie moest altijd lager zijn dan 25 mg nitraat/l. Dat leidde tot 63 slapende MAP-meetpunten in 2002 en 89 in 2003. Vanaf 2004 versoepelden de selectiecriteria: de gemiddelde nitraatconcentratie diende onder de 25 mg/l te blijven en de maximumpieken mochten niet in de buurt komen van de 50mg/l-drempel. In 2004 hadden 254 MAP-meetpunten het statuut ‘slapend’. In 2004 bleken een aantal meetplaatsen ten onrechte de status ‘slapend’ gekregen te hebben. Voor het werkjaar 2005 werd geopteerd om die meetplaatsen, waar de nitraatconcentratie steeds onder de 40 mg/l bleef, ‘slapend’ te maken, 310 in totaal. Dit criterium stemt overeen met een officieuze drempel gehanteerd door de Europese Commissie. Men gaat er immers van uit dat een meetpunt dat concentraties tot 40 mg nitraat per liter vertoont, ‘risico loopt om de 50 mg/l te overschrijden’ indien geen passende maatregelen genomen worden. Voor het jaar 2006 werd ervoor geopteerd de slapende MAP-punten aan te duiden op basis van het niet overschreden worden van de 40 mg/l drempel in 2003, 2004 of 2005, wat resulteerde in 337 slapende MAP-meetpunten in 2006.

Toch dient opgemerkt dat er niet steeds een overeenkomst is tussen het statuut ‘slapend’ of ‘actief’ van een MAP-meetpunt en de bemonsteringsfrequentie. In beide richtingen kunnen er afwijkingen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld MAP-meetpunten die voldoen aan de criteria om slapend te zijn, maar die toch maandelijks bemonsterd worden. Dat gebeurt omdat ze deel uitmaken van een specifiek meetnet dat de aanwezigheid van andere verontreiniging dan nitraat onderzoekt, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, opvolging van de biologische kwaliteit, … Anderzijds zijn er MAP-meetpunten die maandelijks bezocht worden voor bemonstering, maar waarvoor omwille van diverse redenen  geen resultaat beschikbaar is in de databank. Regelmatig, vooral in de zomerperiode, blijkt dat er in de desbetreffende waterloop op dat moment geen water aanwezig is. MAP-meetpunten die zeer vaak droog staan worden om die reden uit het meetnet geschrapt.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal meetpunten in functie van het aantal monsters dat respectievelijk in 2004 en 2005 genomen werd. Daaruit blijkt een hoog aantal meetpunten dat 2 of 3 maal bemonsterd worden. Verder overweegt een bemonsteringsfrequentie tussen 12 en 15.

| # stalen | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # meet-punten | jaar 2004 | 17 | 152 | 51 | 13 | 7 | 11 | 15 | 26 | 25 | 21 | 45 | 87 | 146 | 157 | 6 | 1 | 1 | 784 |
|  | jaar 2005 | 4 | 39 | 274 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | 18 | 22 | 79 | 96 | 113 | 105 |  |  |  | 793 |

- De berekening van het percentage overschrijdingen gebeurt door voor het beschouwde jaar het aantal meetpunten die de grenswaarde uit de Nitraatrichtlijn overschrijden te delen door het aantal bemonsterde meetpunten. Die grenswaarde uit de Nitraatrichtlijn is overgenomen uit de Drinkwaterrichtlijn (RL 75/440/EEG), die de bescherming van de volksgezondheid beoogt. Ze doet dat door middel van een 95-percentieltoets aan de grenswaarde van de - door overwegingen van volksgezondheid ingegeven - 50 mg nitraat per liter. Dat betekent dat 1 gemeten waarde op 20 hoger mag zijn dan 50 mg nitraat per liter, maar geen enkele 75 mg nitraat per liter of meer. Aangezien er (quasi) geen meetpunten meer dan 19 keer per jaar bemonsterd worden, betekent dit in de praktijk dat de 50 mg nitraat per liter niet overschreden mag worden.

Hoe vaker een meetpunt bemonsterd wordt, hoe hoger de kans dat minstens eenmaal een concentratie hoger dan 50 mg nitraat per liter gemeten wordt. Voor slapende meetpunten, die minder frequent bemonsterd worden, is de kans dus kleiner dat een eventuele overschrijding gedetecteerd wordt. Als er al een invloed is door de invoering van de slapende meetpunten, is dat eerder een verlaging van het percentage meetpunten die de grenswaarde overschrijden. Gelet op de rigoureuze selectie van de slapende MAP-meetpunten zal de impact ervan op dit percentage beperkt zijn. Het niet meenemen van de slapende MAP-meetpunten zou dit percentage drastisch verhogen en vertekenen.

Conclusie: Het statuut slapend beïnvloedt de berekening van het percentage meetplaatsen met overschrijdingen niet. Er moet zeker rekening gehouden worden met de slapende meetpunten bij deze berekening van het percentage meetplaatsen met een overschrijding.

- In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal meetpunten die een aantal keer de grenswaarde van 50 mg nitraat per liter overschreden hebben. Daaruit blijkt dat een aanzienlijk aantal van de meetpunten meer dan één overschrijding vertonen. Zo overschrijden in 2004 17% van de MAP-meetpunten 4 keer of meer de norm. Een kwart van de meetpunten waarvoor een overschrijding vastgesteld wordt, vertoont er slechts één (79 van de 333). In 2005 overschrijden zelfs een kwart van de MAP-meetpunten minstens 4 maal de 50 mg nitraat per liter. 22% van de meetpunten met minstens één overschrijding, vertoont er exact één (73 van de 337).

| # overschrij-dingen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | # | 451 | 79 | 52 | 65 | 48 | 27 | 21 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  | 784 |
|  | % | 58% | 10% | 7% | 8% | 6% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% |  |  | 100% |
| 2005 | # | 457 | 73 | 31 | 38 | 28 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 10 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 794 |
|  | % | 58% | 9% | 4% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 100% |

Conclusie: een aanzienlijk deel van de MAP-meetpunten blijkt 4 of meer overschrijdingen te vertonen.

- Voor de berekening van de gemiddelde concentraties dient een onderscheid gemaakt te worden tussen jaargemiddelde concentraties (kalenderjaren of winterjaren) en maandgemiddelde concentraties.

Voor de berekening van jaargemiddelde concentraties gebruikt de VMM een rekenmethode om de invloed van de lagere bemonsteringsfrequentie van slapende MAP-meetpunten uit te sluiten. Daartoe wordt eerst voor elk punt een gemiddelde waarde berekend. Voor de berekening van de jaargemiddelde waarde van het hele meetnet wordt dan het gemiddelde berekend op basis van de waarde die voor elk punt apart in de eerste stap berekend werd. Op die manier krijgt elk punt, onafhankelijk van het aantal bemonsteringen, hetzelfde gewicht in die berekening.

| jaartal | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gemiddelde nitraatconcentratie (mg nitraat/l) | 34,5 | 30,3 | 28,8 | 22,1 | 24,4 | 28,6 |

Uit bovenstaande tabel blijkt dat uit de verbetering van de nitraatconcentratie die in de periode 2000 – 2003 ingezet was, zich niet verder gezet heeft.

Het correct in rekening brengen van de slapende MAP-meetpunten is minder evident voor de berekening van maandgemiddelde concentraties. Zeker indien in de loop der jaren het aantal slapende MAP-meetpunten verandert, is dat het geval.

De VMM heeft ervoor geopteerd geen fictieve, niet-gemeten waarden te gebruiken voor een berekening van de maandgemiddelde concentraties, zoals gesuggereerd wordt door de vraagsteller.

De impact van slapende MAP-meetpunten op de maandgemiddelde concentraties kan uitgesloten worden door een aparte analyse te doen van de evolutie van die maandgemiddelde concentraties voor enkel de actieve MAP-meetpunten. Uit die analyse blijkt een zelfde kwalitatieve conclusie als voor alle meetgegevens samen. Kwantitatief (“de hoogte van de concentraties”) zijn er wel verschillen.

Conclusie: Uit bovenstaande analyse blijkt dat de jaargemiddelde concentraties berekend kunnen worden zonder invloed van de lagere bemonsteringsfrequentie van de slapende MAP-meetpunten. Een specifieke analyse van de actieve en lang-bemonsterde MAP-meetpunten leert dat ook voor dat onderdeel van het MAP-meetnet gelijkaardige kwalitatieve conclusies getrokken worden over de evolutie van de meetresutaten zonder dat er invloed is van de slapende meetpunten.

- De bemonsteringen boven op de maandelijkse, of de bemonsteringen voor de slapende meetplaatsen gebeuren in periodes na hevige neerslag, zoals beschreven in de Europese Nitraatrichtlijn en Drinkwaterrichtlijn (RL 75/440/EEG). Op dat moment wordt er meer uitspoeling van stikstof verwacht. Er spoelt op dat moment ook meer water af en uit. De combinatie van deze twee zaken maakt dat het onzeker is of dat ook aanleiding geeft tot hogere concentraties.

De bemonstering van de slapende MAP-meetpunten gebeurt in diverse routes samen met de extra bemonsteringen voor de actieve MAP-meetpunten. Ze worden in het werkschema voor de routinematige monsternamecampagnes ingepast, afhankelijk van de mogelijkheden in de 4 buitendiensten van de VMM.

Door buitendienst Gent van de VMM gebeurde dat in 2005 bijvoorbeeld in de laatste week van januari, de laatste week van april en de derde week van november. In buitendienst Leuven werden de drie bemonsteringen van alle MAP-meetpunten in 2005 uitgevoerd in de derde week van januari en de derde week van februari, vervolgens in de laatste week van oktober en de eerste week van november en de derde campagne in de eerste en derde week van december. De eerste aanvullende routes werden in 2006 in Buitendienst Leuven gespreid over de maanden februari, maart en april.

De gemeten waarden van slapende meetpunten, hoofdzakelijk relatief lage waarden, worden gebruikt om de percentages overschrijdingen en gemiddelde concentraties te berekenen zoals in de antwoorden op de vragen hierboven beschreven.