yves leterme

minister-president van de vlaamse regering en vlaams minister van institutionele hervormingen, landbouw, zeevisserij en plattelandsbeleid

antwoord

op vraag nr. 78 van 17

van jos stassen

1. 	Het werkingsprincipe van het anti-hagelkanon bestaat erin om via schokgolven het 	mechanisme dat in een onweersbui verantwoordelijk is voor de vorming van hagel te 	verstoren. Het hagelkanon bestaat uit een conische koker uit 1 stuk. De hoogte is 6 m en het 	weegt ca. 450 kg. Door de explosie van acetyleengas worden elliptische schokgolven met een 	lage frequentie in de lucht geschoten. Deze golven verplaatsen zich met de snelheid van het 	geluid en zorgen ervoor dat onweerswolken gedestabiliseerd worden. Om de 6-7 seconden 	wordt een schokgolf weggeschoten. Dit veroorzaakt geluidshinder. De actieradius van een 	dergelijk anti-hagelkanon bedraagt ongeveer 500 m, wardoor een oppervlakte van ongeveer 80 	ha zou kunnen gevrijwaard worden van hagel.

Om het gewenste effect te bekomen, moet het hagelkanon 30 minuten voor het onweer in gang 	gezet worden. De detectie van onweerswolken gebeurt via een radarsysteem. De fruitteler kan 	zelf een radar installeren of via sms- berichten van het KMI op de hoogte gebracht worden van 	naderend onweer. De radar kan een gebied met een straal van 40 km omvatten.

Een anti- hagelkanon kost ongeveer 35.000 euro exclusief container en fundering waar het op 	staat. De radar kost ongeveer hetzelfde bedrag.

Uit contacten met het KMI blijkt dat er twijfels zijn over de goede werking van een anti- 	hagelkanon. Volgende punten staan wel vast:

-	het hagelkanon werkt niet tegen “winterhagel” (bevroren regen ) die meestal vroeg in 		het voorjaar valt

-	het werkt niet bij sterke wind tijdens het onweer

-	het verplaatst de hagel niet want de hagel valt theoretisch als regen of gesmolten 		sneeuw.

Anti-hagelkanonnen zijn niet ingedeeld bij Vlarem.  Dit betekent dat er momenteel door het 	Vlaams Gewest geen beperkingen voorgeschreven zijn omtrent het gebruik van deze anti-	hagelkanonnen.

2. 	Voor het plaatsen van de container, die een vaste constructie is, is een bouwvergunning nodig. 	Op dit ogenblik is er geen vergunning nodig voor gebruik van het kanon maar omwille van de 	geluidshinder vragen vele gemeenten wel aan de fruittelers om melding te doen van het kanon 	zodat de omwoners weten wat er gaande is. Sommige gemeenten leggen ook beperkingen op 	omwille van de geluidshinder.

3. 	Alhoewel er verschilpunten zijn inzake geluidsniveau, frequentie en duurtijd van gebruik, 	aantal installaties en regio’s waar anti-hagelkanonnen en vogelafschrikkanonnen geplaatst 	worden, is de problematiek bij het gebruik van de beide toestellen gelijklopend.  Omdat er 	reeds omzendbrieven inzake vogelafschrikkanonnen verstuurd zijn is het weinig zinvol om een 	omzendbrief naar steden en gemeenten te sturen met een voorstel van politiereglement voor de 	beperking van de lawaaioverlast van anti-hagelkanonnen.  Een dergelijke omzendbrief is 	trouwens niet verordenend omwille van de gemeentelijke autonomie.  Gemeenten waar de 	werking van anti-hagelkanonnen als hinderlijk ervaren wordt zullen ongetwijfeld acties 	ondernemen, hetzij op reglementair vlak, hetzij op het vlak van sensibilisatie.  Communicatie 	tussen alle betrokken partijen is hierbij erg belangrijk.

Tenslotte wil ik er op wijzen dat anti-hagelnetten een alternatief zijn voor het anti-hagelkanon. 	Een nadeel is wel dat door de verminderde lichtintensiteit anti- hagelnetten een probleem 	kunnen vormen voor de kleuring en de bloemknopvorming, vooral bij Jonagold. Dit wordt 	verder onderzocht op het praktijkcentrum voor de fruitteelt.