kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 548 van 14

van joke schauvliege

- In het kader van het natuurinrichtingsproject Bourgoyen-Ossemeersen (Decreet van 21 oktober 1997, Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, MB van 13 februari 2001) is een uitvoeringsplan tot stand gekomen waarin een reeks maatregelen met betrekking op de ontwikkeling en versterking van natuurwaarden en het optimaliseren en beheersen van de recreatieve druk zijn opgenomen. Eén van de belangrijkste maatregelen is de aanleg van een geluidswerende constructie langsheen de R4 ter hoogte van het natuurgebied om de recreant een aangenamere beleving van het natuurreservaat te geven. Bovendien kon daarmee 60.000 m³ grond die vrijkwam bij het afgraven van een vroeger opgespoten terrein (de Schapenweide) ter plaatse voordelig en nuttig hergebruikt worden in de aanleg van een gronddam over een lengte van 1700 meter. Op de meest kwetsbare en waardevolle plaats van het natuurreservaat langsheen de R4 werd afgezien van een brede geluidswerende gronddam en werd gekozen voor een geluidswerend scherm tussen het fietspad en de langsgracht van de R4 over een lengte van 600 meter.

De Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen heeft als partner in dit project een bijdrage van 50 % voor de geluidswerende constructie (gronddam en scherm) geleverd. Het ontwerp en de uitvoering van dit project is in nauw overleg gebeurd met de deskundigen van de Administratie Wegen en Verkeer.

Voor de monitoring en evaluatie van deze geluidswerende werken werd beroep gedaan op hun diensten waarbij reeds voorafgaandelijk geluidsmetingen werden uitgevoerd en na de voltooiing van de constructie nieuwe metingen volgen.

- Het geplaatste type scherm is een scherm dat voldoet aan de algemene akoestische eisen gesteld aan geluidsschermen, zoals ze in de bestekken worden opgelegd. Het bestaat uit betonelementen waarvan enkel de absorberende oppervlaktelaag aan de kant van het verkeer bestaat uit poreus houtvezelbeton.

Als vuistregel worden geluidsschermen actueel geraamd op 1 miljoen euro per kilometer, ongeacht het type. De kostprijs is ook afhankelijk van de funderingswijze die functie is van de ondergrond, en van eventuele bijzondere uitvoeringsmoeilijkheden.

- Het voorzien van geluidswerende maatregelen nabij woongebieden langs bestaande hoofdwegen en primaire wegen wordt geregeld met module 5 voorzien in het convenantsbeleid van de Vlaamse overheid. Algemeen is het zo dat bij een maximaal gemeten geluidsniveau van 80 dB(A) de aanlegkosten integraal ten laste zijn van het Vlaamse Gewest en bij een maximaal geluidsniveau van 65 dB(A), integraal ten laste van de lokale overheid. Bij tussengelegen waarden is er een procentuele bijdrage van de lokale overheid, variërend tussen 0 en 100%.

Deze regeling is niet van toepassing langs natuurgebieden. Hier gaat het initiatief uit van de beheerders ervan. Medefinanciering door het Agentschap Infrastructuur kan enkel als het effectief gaat om een milderende maatregel ingevolge de toegenomen geluidsoverlast voor dat specifieke gebied. Bovendien moeten uiteraard de kosten worden afgewogen ten opzichte van de beoogde baten.

- Concreet wordt een geluidsscherm gepland langs R4-binnenring te Gent-Mariakerke ter hoogte van Driesdreef, tussen de Oranjeboomstraat en Beekstraatbrug. De Stad Gent zal dat project meefinancieren, zoals voorzien in module 5.

Anders zijn er op dit ogenblik geen projecten gepland langs de R4 met medefinanciering van de lokale overheid.

Bij de geplande werken aan de knooppunten van R4-west in het kader van de omvorming tot primaire weg I, zullen telkens geluidswerende maatregelen worden opgenomen.