kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 581 van 13

van dominique guns

Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.

De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meetnetten: een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrijdingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere gevaarlijke stoffen).

De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks momentopnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meetpunt.

Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basispakket van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4+-N), nitriet (NO2--N) en nitraat (NO3--N), totaal orthofosfaat (o-PO4----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en geleidingsvermogen (EC).

De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4--), totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium (Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten.

De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transformatieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden.

De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de waterkwaliteit aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op een slechtere kwaliteit):

Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof

PIO	Klasse	Kleur	Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’)

0 – 1	1	blauw	niet verontreinigd

> 1 – 2	2	groen	aanvaardbaar

> 2 - 4	3	geel	matig verontreinigd

> 4 - 8	4	oranje	verontreinigd

> 8 	5	rood	zwaar verontreinigd

Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.

De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit).

Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index

# BBI		Kleur		Beoordeling

9 - 10	blauw	zeer goede kwaliteit

7 - 8	groen	goede kwaliteit

5 - 6	geel	matige kwaliteit

3 - 4	oranje	slechte kwaliteit

1 - 2	rood	zeer slechte kwaliteit

0	zwart	uiterst slechte kwaliteit

De waterkwaliteit in het Kanaal Nieuwpoort-Veurne

Opmerking: kanaal Veurne – Nieuwpoort is eigenlijk maar een deeltraject van het Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort. De officiële benaming volgens de VHA-atlas is Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. In onderstaande tekst wordt het volledige traject tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort behandeld.

De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort betreft het jaar 2005. Voor 2006 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische analyseresultaten tot en met augustus. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2006 zijn nog niet voorhanden.

Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Kanaal Nieuwpoort-Veurne, met de PIO-scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2005 is terug te vinden in onderstaande tabel.

| VMMNR | omschrijving | Gemeente |  | PIOKL_1990 | PIOKL_1991 | PIOKL_1992 | PIOKL_1993 | PIOKL_1994 | PIOKL_1995 | PIOKL_1996 | PIOKL_1997 | PIOKL_1998 | PIOKL_1999 | PIOKL_2000 | POKL_2001 | PIOKL_2002 | PIOKL_2003 | PIOKL_2004 | PIOKL_2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 680000 | Oostduinkerke, Veurnekeiweg, Pelikaan | Koksijde |  | 4 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 680010 | Wulpen, Veurnekeiweg, voetgangersbrug | Koksijde |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 681000 | Wulpen, Konterdijk, militair vliegveld | Koksijde |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 682000 | Europalaan, Veurnebrug | Veurne |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682500 | Adinkerke,Veurnekeiweg, | De Panne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683000 | Adinkerke, Veurnekeiweg | De Panne |  | 4 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 683200 | Adinkerke, Woestijn, grens | De Panne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |
| VMMNR | omschrijving | Gemeente1 | BBI_1989 | BBI_1990 | BBI_1991 | BBI_1992 | BBI_1993 | BBI_1994 | BBI_1995 | BBI_1996 | BBI_1997 | BBI_1998 | BBI_1999 | BBI_2000 | BBI_2001 | BBI_2002 | BBI_2003 | BBI_2004 | BBI_2005 |
| 680000 | Oostduinkerke, Veurnekeiweg, Pelikaan | Koksijde |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 680010 | Wulpen, Veurnekeiweg, voetgangersbrug | Koksijde | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 681000 | Wulpen, Konterdijk, militair vliegveld | Koksijde | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 2 | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 682000 | Europalaan, Veurnebrug | Veurne | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682500 | Adinkerke,Veurnekeiweg, | De Panne | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683000 | Adinkerke, Veurnekeiweg | De Panne | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 683200 | Adinkerke, Woestijn, grens | De Panne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

Het Kanaal Duinkerke - Veurne dient te voldoen aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater.

Het Kanaal Veurne-Nieuwpoort voert het water van het Kanaal Duinkerke-Veurne en het Lokanaal af richting Nieuwpoort. Op vraag van de Franse overheid om een hoger waterpeil te bekomen in het pand Duinkerke-Veurne kan water van het Kanaal Gent-Oostende via het Kanaal Nieuwpoort- Plassendale, IJzer en Lokanaal naar dit pand gestuurd worden.

Mogelijke verontreinigingsbronnen

Het Lokanaal wordt gevoed enerzijds door IJzerwater t.h.v. Fintele en anderzijds door het water van de Steengracht te Steenkerke. Bijkomend ontvangt het Lokanaal via vijzelgemalen water van de lagergelegen polderwaterlopen Lolegebeek en Grote Beverdijkvaart. Ter hoogte van Fortembrug kunnen, bij zware regenval,  twee overstorten het verdunde afvalwater van Alveringem in het kanaal spuien.

Te Adinkerke wordt het huishoudelijk afvalwater van 1033 inwoners onbehandeld in het Kanaal Duinkerke -Veurne geloosd. Het saneringsdossier is opgestart en lopende.

Tussen de Franse grens en Veurne voeren trekgrachten een gedeelte van het polderwater af naar het kanaal. Op het tracé rond Veurne bevinden zich een drietal riooloverstorten.

Naast het water van het Lokanaal en het Kanaal Duinkerke-Veurne ontvangt het Kanaal Veurne - Nieuwpoort het effluentwater van de RWZI Wulpen (680010-681000). Het gemiddelde debiet van het effluent bedraagt 18.000 m³ per dag.

De drinkwatermaatschappij IWVA te Koksijde zuivert sinds 2002 een deel van het effluent van de RWZI van Wulpen (ongeveer 10.000 m³) verder. Dit gezuiverde water wordt, na herfiltratie in het verder gelegen duingebied, gebruikt voor drinkwaterproductie. De verkregen vuilfractie van de zuivering wordt (net als het effluent van de RWZI) geloosd in het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke na omgekeerde osmose. Dit bedrijf loost een gemiddelde van 2.586 m³ per dag.

## Bespreking waterkwaliteit in 2004-2005

De kwaliteit in het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke ter hoogte van Koksijde (680000) is de voorbije jaren weinig geëvolueerd. Sinds 1998 wijst de Prati-index op een ‘matig verontreinigde’ toestand. De normtoetsing wijst op overschrijdingen voor fosfor, geleidend vermogen en zuurtegraad (t.g.v. algenbloei).

De normtoetsing voor de verschillende meetplaatsen die in 2005 bemonsterd werden in het kader van het fysisch-chemisch meetnet (681000, 680010, 680000 en 683000) vertoont telkens een gelijkaardig beeld: voor de parameters ammonium- en Kjeldahl-stikstof wordt de basiskwaliteitsnorm behaald.

Voor de parameters fosfor, geleidend vermogen en zuurtegraad treden jaarlijks normoverschrijdingen op t.g.v. algenbloei.

Ook voor BZV, CZV, totaal fosfor en orthofosfaat wordt de norm overschreden.

Algemeen kan gesteld worden dat de kwaliteit over de hele loop van het kanaal vrij uniform is en dat er weinig invloed is van lozingen van de RWZI van Wulpen, of van industrie.

De grootste lozing in het IJzerbekken is afkomstig van de RWZI van Wulpen (681000-680010). Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het lozingspunt duidt een BBI 5 op een ‘matige’ biologische kwaliteit en ook de zuurstofhuishouding is ‘matig verontreinigd’. Toch is de PIO-score iets hoger stroomafwaarts van de effluentlozing, dat dus een negatief effect hierop uitoefent.

Stroomafwaarts de RWZI wordt af en toe een hogere chlorideconcentratie gemeten, maar het gemiddeld geleidend vermogen daalt. Op de andere onderzochte parameters heeft het effluent eveneens een gunstige invloed. De normoverschrijding voor het zwevende stoffengehalte en de hoeveelheid totaal fosfor komt niet meer voor stroomafwaarts de RWZI. Ook de BZV5, de CZV en de concentratie aan orthofosfaat dalen. Deze meetplaats zoals hierboven reeds vermeld, wordt ook beïnvloed door een lozing van concentraatstromen van het waterwinningsbedrijf IWVA.

Waterkwaliteit volgens INBO

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit een 350-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Voor het kanaal Veurne-Nieuwpoort zijn er van 2 locaties kwalitatieve gegevens beschikbaar van zowel 1999 als van 2005.

Deze gegevens werden verzameld op de grens Koksijde-Nieuwpoort en in Wulpen, Koksijde. De Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) werd in 1999 op beide locaties (licht) overschreden (resp. 129 en 109 ng/g versgewicht), in 2005 waren de concentraties op beide locaties gedaald tot onder de Belgische consumptienorm (resp. 72 en 48 ng/g versgewicht). Voor het pesticide lindaan is er een gelijkaardige maar veel sterkere trend waar te nemen, er was respectievelijk een daling waar te nemen van 282 tot 3 en van 16 tot minder dan 1 ng/g versgewicht, het gebruik van lindaan voor landbouwkundig gebruik is sinds 2002 verboden. Tevens voor dieldrin zien we een daling van sterk afwijkend en afwijkend van de referentiewaarde voor Vlaanderen tot niet afwijkend van de referentie. Voor het zware metaal cadmium is er een lichte verbetering waar te nemen op beide locaties.

Voor de referentiewaarden en de afwijkingsklassen van de verschillende polluenten verwijzen we naar Goemans et al. (2003).

Er wordt de komende jaren weinig vooruitgang verwacht in het Kanaal Duinkerke Nieuwpoort. Het Lokanaal heeft reeds een matige tot goede  biologische waterkwaliteit en een aanvaardbare zuurstofhuishouding.

De sanering van de lozing van het huishoudelijk afvalwater van Adinkerke (1033 IE) zou wel voor een verbetering van de waterkwaliteit kunnen zorgen, doch de impact is moeilijk in te schatten. Er is ook nog geen opleveringsdatum gekend, aangezien men eerst wacht op de uitbreiding van de RWZI Adinkerke en deze werken zijn nog niet gestart.

Ook de reductie van het in werking treden van de verschillende overstorten zou een kwaliteitsverbetering kunnen veroorzaken, maar ook hier zijn nog geen remediërende maatregelen voor voorzien.

Tot slot dient nog de bouw RWA-vijzelgemaal te Veurne, Hanssenslaan vermeld te worden. Hiervan zijn de werken momenteel aan de gang. Het is momenteel niet mogelijk om hiervan de impact op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort te kunnen inschatten, maar dit vijzelgemaal zou mogelijks de afvoer van bezonken afvalwater uit het gemeentelijk rioolstelsel kunnen veroorzaken.

In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een beeld te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank ingevoerd. Dit meetnet omvat ca 900 meetpunten waarvan een 300-tal op kanalen. De kanalen worden met een periodiciteit van ongeveer 5 jaar bemonsterd.

Het kanaal Veurne-Nieuwpoort is het oostelijk deel van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, het westelijk deel wordt het kanaal Veurne-Duinkerke genoemd. Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort werden 8 locaties geselecteerd, 4 van deze locaties zijn gelegen in het deel Veurne-Nieuwpoort.

Het kanaal Veurne-Nieuwpoort werd de laatste keer bemonsterd in september 2005. De locaties werden elektrisch afgevist, met fuiken of door een combinatie van deze twee technieken. In totaal werd er 2000 m oeverlengte elektrisch afgevist en werden er acht fuiken geplaatst. Er werden 3826 vissen gevangen met een totaal gewicht van ongeveer 131 kg, verdeeld over 14 soorten nl. baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, paling, pos, rietvoorn, snoekbaars, driedoornige stekelbaars, bot en zeebaars. De meest verspreide soorten zijn baars, kolblei en paling, die we op elke plaats terugvinden, gevolgd door blankvoorn, brasem en snoekbaars die op zeven van de acht plaatsen voorkomen. Kijken we naar de verhouding van de gevangen biomassa zien we dat paling, met een gewichtspercentage van 37.4% het grootste aandeel vertegenwoordigt, blankvoorn en brasem volgen hierop met een gewichtspercentage van respectievelijk 17.1% en 15.6%. Zeebaars is naar aantallen toe de meest gevangen soort (33.4%), gevolgd door blankvoorn (27.3%) en kolblei (16.1%).

Naar gewichtspercentage toe vertegenwoordigt zeebaars slechts 3.9%. Het is duidelijk dat het hier jonge zeebaarzen betreft die het kanaal via de sluis zijn binnengekomen en het kanaal gebruiken als opgroeigebied.

De roofvisstand op het kanaal bestaat voornamelijk uit grotere baarzen (>20 cm) en snoekbaars. Van snoekbaars werden enkel kleine exemplaren gevangen. Snoek werd niet gevangen. De functie van toppredator wordt ook ingenomen door de paling, die het grootste gewichtspercentage vormt.

Het voorkomen van juveniele exemplaren van baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, rietvoorn, snoekbaars en bot wijzen op een natuurlijke rekrutering van deze vissoorten op het kanaal.

De soortendiversiteit varieert van 5 tot 11 soorten met een gemiddelde van 9.4 soorten/locatie (bijlage 2).

Als we de elektrovisserijvangsten / 100 m bekijken zien we deze variëren tussen 383 en 1667 g/100 m afgeviste oever met een gemiddelde van 1077 g/100 m. Op basis van een vangstindeling in kwartielen van de resultaten van eerdere elektrisch bemonsteringen op kanalen wijzen deze waarden op middelmatige tot zeer goede vangsten met een gemiddelde dat wijst op een goede vangst. Enkel de eerste 4 locaties werden elektrisch bemonsterd. De grootste biomassa werd gevangen op de eerste twee locaties gelegen in de Panne.

Op alle 8 locaties werd met fuiken gevist. De fuikvangsten/fuikdag liggen erg hoog en variëren tussen 1311 g/fuikdag en 11547 g/fuikdag met een gemiddelde van 6831 g/fuikdag. In vergelijking met vroegere bemonsterde kanalen variëren deze waarden tussen middelmatige en zeer goede vangsten, met een gemiddelde dat nog wijst op een zeer goede fuikvangst. Met de fuiken werd het meeste vis gevangen op de locatie gelegen in Koksijde nabij Oostduinenleed. Hier werd meer dan 11 kg/fuikdag gevangen. Het was hier vooral blankvoorn en paling die deze hoge densiteit bepaalden. Ook op de locatie gelegen in de Panne, aan het eind van de Smeerkaartstraat werd meer dan 10 kg/fuikdag bovengehaald. Het was hier vooral brasem en kolblei die verantwoordelijk waren voor deze grootste vangst.

Bij bovenstaande waarden bekijkt men enkel de visdensiteiten en niet de samenstelling van de vispopulatie; de visindex of index voor Biotische integriteit houdt hier wel rekening mee.

De IBI werd dan ook uitgerekend voor de elektrische vangsten en fuikvangsten (bijlage 3). Hieruit blijkt dat de status van het kanaal, met uitzondering van twee matig scorende locaties, ontoereikend is. In 1999 waren er ook twee locaties matig. De verschillen tussen de gebruikte methodiek waren in 1999 iets groter dan in 2005. De IBI voor de stilstaande waters, kanalen worden daartoe gerekend, moet echter met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Een verdere verfijning zal resulteren in adequatere resultaten. Toch houden we eraan om de IBI scores te geven daar ze een indicatie geven van verstoring.

In 1999 werd het kanaal over zijn gehele lengte op 10 locaties bemonsterd. Vergelijken we de visstand van 1999 met die van 2005 dan stellen we vast dat:

- In 2005 werden 14 soorten gevangen, in 1999 werden 15 soorten gevangen. Soorten die in 1999 werden gevangen maar niet in 2005 zijn: kroeskarper, snoek, winde en zeelt. Wel is het zo dat van snoek en zeelt in 1999 slechts 1 exemplaar werd gevangen en van winde 2 exemplaren. Bittervoorn, pos en zeebaars zijn dan weer soorten die niet in 1999 werden gevangen maar wel in 2005.

- Van de beschermde bittervoorn werden in 2005 7 exemplaren gevangen, op twee locaties. Deze locaties situeren zich te Koksijde en zijn het dichts gelegen bij de uitwatering van het kanaal ter hoogte van de Ganzepoot. Ook op de IJzer, die ook ter hoogte van de Ganzepoot uitwatert, komt bittervoorn voor.

- Van pos werden 8 exemplaren gevangen, deze soort werd gevangen op de 4 locaties gelegen op het kanaal Veurne-Nieuwpoort. Ook pos is een soort die op de IJzer wordt gevangen.

- Opmerkelijk is dat zeebaars, een soort die in 1999 niet werd gevangen, nu in 2005 qua aantallen de meest gevangen soort is. Het betreffen juveniele exemplaren die zoals eerder gesteld het kanaal gebruiken als opgroeigebied. Het is meer dan waarschijnlijk dat deze soort in 1999 niet werd gevangen omdat er toen in juni werd gevist. Immers dan paaien deze vissen op zee, de jonge exemplaren trekken dan later in het seizoen het kanaal op om er op te groeien. In 1999 vingen we deze soort dus niet omdat het nog te vroeg was. Hetzelfde ziet men bij bemonsteringen op de Zeeschelde, zeebaars wordt er ook slechts in de maanden september tot november regelmatig gevangen.

- In 1999 was paling met een aantalspercentage van 35.5% en gewichtspercentage van 24%, de absolute dominante soort op het kanaal. Nu domineert paling nog steeds qua biomassa maar qua aantallen komt ze nog op de vierde plaats. Er werd van paling dan ook slechts één derde gevangen van wat in 1999 werd gevangen.

- Net als in 2005 werd bot in 1999 enkel gevangen in het traject Veurne-Nieuwpoort.

- Indien we de vangstdensiteiten vergelijken voor de locaties die zowel in 1999 als in 2005 elektrisch werden afgevist zien we dat hoewel er in 2005 vrij goede vangsdensiteiten werden gehaald die in 1999 nog een heel stuk hoger lagen. Wel moeten we erbij vermelden dat de conductiviteit in het traject dat in 1999 elektrisch werd afgevist tussen 1725 en 1815 µS/cm lag en in 2005 tussen 2120 en 3600 µS/cm. Bij een hogere conductiviteit kan minder efficiënt gevist worden. De vissen springen eerder weg van het net dan dat ze nog worden aangetrokken. Bovendien werd het kanaal in 2004 gebaggerd. Hierdoor zijn heel wat rietvegetaties verdwenen.

- De efficiëntie van de fuikvisserij is onafhankelijk van de conductiviteit. Voor de plaatsen die zowel in 1999 als in 2005 met fuiken werden bemonsterd zien we voor 3 van de 4 locaties een stijging van vangstdensiteiten in 2005. Deze locaties zijn gelegen in het traject Veurne-Nieuwpoort. In 1999 werd al besloten dat de CPUE-waarden (vangst per eenheid inspanning) voor de fuiken gelegen in dit traject lager waren dan die voor de fuiken gelegen in het traject Veurne-Duinkerke. In 2005 is een dergelijk verschil tussen de twee trajecten niet vast te stellen, de fuikvangsten zijn min of meer van dezelfde orde. Waarden zoals die werden gehaald in het traject Veurne-Duinkerke in 1999 worden in 2005 niet gehaald.

Er kan worden besloten dat er sinds 1999 slechts enkele kleine veranderingen waargenomen worden. De dominantie van paling is minder uitgesproken. Bittervoorn en pos worden in 2005 voor het eerst gevangen op het kanaal. Dat zeebaars soms aanwezig is op het kanaal was reeds bekend, gezien deze vissoort reeds door Timmermans in 1977 werd gevangen. De vangsten liggen in 2005 voor wat betreft de elektrovisserij over het algemeen een stuk lager in vergelijking met die van 1999. Het verschil dat in 1999 voor de fuikvisserij werd vastgesteld tussen de twee trajecten is in 2005 niet meer vast te stellen. De fuikvangsten zoals die werden gevonden in het traject Veurne-Duinkerke in 1999 worden in 2005 niet langer gehaald. Het aantal soorten is ongeveer gelijk gebleven, 14 in 2005 ten opzichte van 15 in 1999.

Snoek, winde, kroeskarper en zeelt werden in 2005 niet gevangen, maar in 1999 werden van deze soorten ook slechts één of enkele exemplaren gevangen zodat de kansen dat men deze sporadisch aanwezige soorten op het kanaal vangt, kleiner zijn.  Het zijn, naast de dominantie van het aantal zeebaarzen in 2005, nog steeds dezelfde soorten die in het kanaal het meest gevangen worden. In het algemeen zijn de vangsten iets lager dan die van 1999 maar ze wijzen toch nog op goede tot zeer goede vangsten. Sinds de bemonstering in 1992 is het water er goed op vooruitgegaan. Immers toen konden slecht 6 vissoorten worden gevangen in kleine densiteiten waarbij driedoornige stekelbaars domineerde. Het massaal voorkomen van deze soort is typisch voor een water waarvan de waterkwaliteit nog niet toereikend genoeg is om andere soorten te herbergen. In 1990 werd het kanaal dan ook nog beoordeeld als verontreinigd tot zwaar verontreinigd. Indien de kwaliteit verder verbetert en het aandeel van andere soorten toeneemt zien we dat dit steeds ten koste gaat van het aandeel stekelbaarzen. In 1999 was de toestand in vergelijking met die van 1992 er goed op vooruitgegaan. De toestand 1999-2005 is vrij vergelijkbaar gebleven.

bijlagen:

- Overzichtstabel van de totale vangsten op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

- Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten.

- Overzicht van de IBI waarden en hun appreciatie voor de periodes 1999 en 2005.