kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 40 van 27

van joke schauvliege

In het standaardbestek 230 voor de waterbouw van 1 januari 2000 werden onder hoofdstuk 14 – afbraak- en sloopwerken, inderdaad posten m.b.t. tot het opmaken van een asbestinventaris (14.01.01), het verwijderen van asbest en niet-gebonden asbesttoepassingen (14.01.12), het verwijderen van gebonden asbesttoepassingen (14.01.13) en het uitbreken van gebonden asbesttoepassingen (14.01.14) opgenomen.

Er is thans een actieplan opgesteld voor de actualisatie van het standaardbestek 230. Er wordt gestreefd dit af te ronden tegen eind 2007.

Wat uw specifieke vragen betreft kan ik u het volgende mededelen:

- De toepassing in het verleden van producten op basis van asbest bij tunnels betrof in hoofdzaak brandwerende panelen gemonteerd op tunnelwanden om in geval van brand de tunnelstructuur te beschermen.

De toepassing bij bruggen betrof vooral buizen voor de afvoer van neerslagwater en voor wachtbuizen van nutsleidingen opgehangen aan de brug of ingewerkt onder de voetpaden.

Actueel zijn er nauwelijks nog buizen in asbestcement voor de waterafvoer aanwezig aan bruggen, omdat deze in de voorbije jaren grotendeels zijn vervangen door buizen in kunststof.

Bij de aanleg van wegen zijn afvoerbuizen in asbestcement slechts zelden gebruikt.

Er bestaat een gedeeltelijke inventaris van tunnels, bruggen en wegen, waarbij asbesthoudende producten werden gebruikt, en voor een aantal tunnels wordt deze momenteel verder aangevuld.

Asbestbuizen werden ook gebruikt als verloren bekisting voor de bouw van brugpeilers. Ook werd asbest soms gebruikt in technische ruimten van bouwwerken.

- Bij toepassingen van asbestvezels onder de vorm van buizen of panelen in asbestcement, zoalsv vermeld in punt 1, is er bij normaal gebruik geen gevaar dat vezels vrijkomen. Bij het behandelen van asbesthoudende producten worden steeds een aantal wettelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden asbesthoudende platen nooit verzaagd of worden er ook geen gaten in geboord, waardoor er geen gebonden vezels kunnen vrijkomen. Onlangs werden er in de Craeybeckxtunnel nog metingen uitgevoerd ter controle van de luchtkwaliteit (vezels in de lucht) en dit vóór, tijdens en na het wassen van een wand bestaande uit asbesthoudende platen.

De resultaten van de metingen waren geruststellend. Er werden geen vezels in de lucht vastgesteld, wat wijst op het feit dat de wrijving van de borstels op de platen geen vezels losmaakt van de platen.

Indien bij toekomstige vernieuwingswerken asbesthoudende onderdelen worden gesaneerd, dan worden er zelfklevers aangebracht op de onderdelen die asbest bevatten, zodat bij de uitvoering van de werken meteen de aandacht wordt gevestigd op de aanwezigheid van asbest. Het asbest aan deze onderdelen kan enkel vrijkomen indien er aan de betrokken onderdelen (zoals remvoeringen) wordt gewerkt.

- Bij grote onderhouds- of vernieuwingswerken aan tunnels en bruggen worden bij aanwezigheid van asbesthoudende producten uiteraard speciale voorzorgsmaatregelen genomen. Bij onoordeel-kundige opbraak bestaat er een risico dat asbestvezels vrijkomen. In principe worden alle gebroken of beschadigde asbestproducten verwijderd en afgevoerd door gespecialiseerde firma’s. In de bestekken worden de nodige voorzorgsmaatregelen en de wijze van afvoeren beschreven. De veiligheidscoördinatoren-ontwerp en de veiligheidscoördinatoren-verwezenlijking, die voor alle infrastructuurprojecten worden aangesteld, besteden hieraan ook de nodige aandacht.