# kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 329 van 6

van annick de ridder

- De kosten-batenanalyse “Beoordelingskader met Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Veer Doel-Lillo-Liefkenshoek” werd uitgevoerd door het studiebureau Resource Analysis. Het eindrapport werd gepubliceerd op 31 augustus 2006.

Uit de berekeningen en afwegingen van deze analyse is gebleken dat de uitbreiding van de bestaande veerdienst Doel-Lillo tot de driehoeksveerdienst Doel-Lillo-Liefkenshoek een aan te bevelen optie is.

Wat de uitbating van de veerdienst zelf betreft, bevestigt  diezelfde  analyse dat een uitbreiding  van de veerdienst tot een volledige zomerdienst – van paaszondag tot eind september – haalbaar is met een veerboot met een lagere uitbatingskost(veerboot type Van Eyck).

- Om de driehoeksveer te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat een nieuwe vlottende steiger wordt gebouwd op de locatie Liefkenshoek en dat een loopbrug van de dijk tot het veer en een toegangsweg ten behoeve van de veerdienstgebruikers, wordt aangelegd.

De bouwkosten van een nieuwe steiger en loopbrug van de Scheldedijk tot de steiger, op de locatie Liefkenshoek,  worden geraamd tussen 1.035.000 EUR à 1.240.000 EUR(excl. 21% BTW). De uitgave voor de aanleg van de toegangsweg voor de veerdienstgebruikers is in de kosten-batenbanalyse begroot op ca. 124.400 EUR(excl. 21%  BTW).

- De aanleg van een nieuwe steiger aan Fort Liefkenshoek vormt op nautisch-technisch gebied geen probleem.

Een andere locatie van het veer zal ertoe leiden dat een langere pier zal moeten worden aangelegd met de daaruit voortvloeiende meerkost. De afstand tussen het veer en Fort Liefkenshoek zal ook groter zijn. Op het gebied van toegankelijkheid is de huidige locatie van het veer, zoals heden geconcipieërd, de meeste optimale.

Gezien het veergebruik tijdens het toeristische seizoen een succes is, is het duidelijk dat er voldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig is voor de verderzetting van de veerdienst en optimalisatie van het uitbatingsregime

- Er is beslist dat op basis van de resultaten van de MKBA verder onderzoek dient te gebeuren. Aldus moet inzake de uitbreiding van de veerdienst rekening gehouden worden met de inpassing van dit project in de ontwikkeling van de Linkerscheldeoever, in het bijzonder het havengebied en met het feit dat het project pas ten vroegste in 2008 een feit kan zijn.