Masterplan 2020 projectfiche

juni 2015

- Project 	Light-rail Oostmalle (fase 1)

  - Omschrijving:

Vertrekkend vanaf het kruispunt Houtlaan – Turnhoutsebaan, het eindpunt van de tramuitbreiding Deurne – Wijnegem fase 2, wordt het mogelijk een eerste fase van het 
light-rail project richting Oostmalle (Masterplan 2020) tot de KMO-zone Schilde via de gewestweg N12 te realiseren. Gelijktijdig kan volgens de principes van het corridor-concept (zie blz. 9, punt 3.2. in de nota van de Vlaamse Regering 30/03/2010) op aanvaardbare afstand van het in- en uitrittencomplex Oostmalle nr 19 van de E34 (begin van de file richting Antwerpen) en gekoppeld aan de eindhalte van de tram een P&R gerealiseerd in de KMO-zone Schilde. Deze aanpak is vergelijkbaar met het toegepaste corridor-concept Zwijndrecht, met als sluitstuk de verdere tramverlenging tot Beveren, en kan op gelijkaardige wijze worden gerealiseerd. Op deze wijze wordt het mogelijk een degelijk alternatief te bieden voor het privé verkeer in de corridor van de E34 zonder het centrum van Schilde te belasten met (ongewenst) doorgaand verkeer. Waarbij tevens een onnodige belasting van het hoofdwegennet vermeden wordt. Verder onderzoek zal de grootte van deze P&R bepalen en in evenwicht met de geplande P&R t.h.v. het kruispunt Turnhoutsebaan – Houtlaan. 
Bij tijdige realisatie van deze tramverlenging is dit een uitstekende “minder hindermaatregel” bij de uitvoering van de werken aan de E313 en dit naar het voorbeeld van de ervaringen tijdens de werken aan de R1 met een blijvende modal-shift tot gevolg.

Hierbij dienen op oordeelkundige wijze eveneens P&R voorzieningen gerealiseerd. Rekeninghoudend met de ruimtelijke inpasbaarheid en het doel om een verdere stap te zetten tot een snellere realisatie van de comodaliteit via OV knooppunten (overstapplaatsen tussen alle modi).

nieuw: 	- Schilde KMO-zone Waterstraat

- Schilde kruispunt Houtlaan – Turnhoutsebaan

- Kostprijs en financiering

2.1.	Raming totale kostprijs:

- er werd gebruik gemaakt van de ramingsystematiek BAM 26/02/2009

  - type 1: vrije tram- en busbedding

  - type 2: vrije trambedding

  - type 3: sporen in de rijbaan

- totale kostprijs 	voorgesteld wordt type 1

- tracélengte grens Wijnegem – KMO-zone Schilde = 5,5 km.

- deel weg	5,5 x 6.185.000 € = 34.017.500 €

- twee nieuwe P&R	600.000 €

- btw 21%	7.269.675 €

- deel tram	5,5 x 7.100.000 € = 39.050.000 €

- twee eindhalten + dienstlokalen	675.000 €

totaal	81.612.175 €

bijkomende kosten:

- studiekosten 5%	3.717.125 €

zoals beslist op ambtelijke stuurgroep 15% vermelden van het algemeen totaal voor verrekeningen, prijsaanpassingen, onvoorziene kosten, … =	11.151.375 €

Algemeen totaal:	96.480.675 €

  - Opsplitsing kostprijs:

wel meegenomen in de raming:

- budgetten voor studiekosten 5%, grond- en andere onderzoeken, topografische opmetingen, en dergelijke, zijn niet in de tabel vervat, maar horen bij de studieopdracht Sam.

- inzake de kosten voor grondverwervingen/onteigeningen, en de kosten voor verplaatsingen van nutsleidingen (deze welke niet ten laste van de nutsbedrijven zelf kunnen worden gelegd), zijn volgende voorzieningen in de ramingen opgenomen :

- grondinnames/onteigeningen : begroot in globo op 2 % van de investeringsraming

- kosten voor de verplaatsingen van nutsleidingen : begroot in globo op 1 % van de investeringsraming (tenzij een meer gedetailleerde ramingskost reeds voorhanden is)

- kosten voor bodemsanering: uit ervaring van reeds uitgevoerde projecten, blijkt dat de gekende verontreiniging kan worden begroot op 1,5 % van het geraamd investeringsbedrag. Deze 1,5% kosten voor gekende bodemsanering wordt reeds in de projectramingen opgenomen.

niet meegenomen in de raming:

- milderende maatregelen, ... .*

  - Toelichting bij kostenraming

er werd gebruik gemaakt van de ramingsystematiek BAM 26/02/2009

  - type 1: vrije tram- en busbedding

  - type 2: vrije trambedding

  - type 3: sporen in de rijbaan

  - Kosten verbonden aan nieuwe infrastructuur: exploitatie, onderhoud, ...

- zie projectfiche aankoop trams

- i.f.v. het aangepast het exploitatiemodel (tram & bus) dat rekening houdt met de noodzakelijke capaciteit van de te verwachten verplaatsingspatronen op het moment van het in gebruik nemen van de nieuwe infrastructuur

- het in exploitatie nemen van deze nieuwe infrastructuur hangt af van het resultaat van de MKBA die bepalend is voor de prioritisering van de projecten

  - Wat is financieringswijze

- looptijd (DBFM)overeenkomst [gedurende hoeveel jaar moeten beschikbaarheid-vergoedingen worden betaald] nog te bepalen

- type PPS: participatieve PPS naar het voorbeeld van BRABO I

- beschikbaarheidvergoeding: nog te bepalen

het project is onder de kritische massa om via PPS te realiseren. Het is aangewezen deze samen te voegen met (zie verder 4.3)

    - fase 2 Deurne – Wijnegem

    - rondpunt Wommelgem R11 – Q8 Ranst naast E313

    - opportuniteit:

      - brug over Albertkanaal

      - sluis

- Projectmanagement

3.1.	Projecteigenaar *

    - De Lijn entiteit Antwerpen op basis van een samenwerkingsovereenkomst met besturen 
(zie 3.3)

  - Verantwoordelijke deelprojecten

- entiteit Antwerpen

  - Andere betrokkenen (vb. Aquafin, Infrabel, ...)

- AWV

- gemeenten Schilde

- nutsmaatschappijen, omvang te bepalen na verder onderzoek

- NV De Scheepvaart (optioneel)

- Timing

4.1.	Start en einde der werken (eventueel per deelproject)

- start der werken ????

- einde der werken ????

  - Processtappen (eventueel per deelproject)

      - publicatie studiebestek	nog te bepalen

      - toewijzing studiebestek	nog te bepalen

      - conceptfase	nog te bepalen

      - verdere stappen zijn indicatief

      - ontwerpend onderzoek & indienen startnota RMC	nog te bepalen

      - opmaak projectnota	nog te bepalen

      - project MER	nog te bepalen

      - samenstellen dossier DBFM of voor kapitaalsubsidie 	nog te bepalen

      - verwerven bouwtoelating voor referentie ontwerp, marktverkenning & toewijzen aan opdrachtnemer

nog te bepalen

- start der werken	procesverloop +/- 60 maanden na publicatie studiebestek

- in gebruik 	nog te bepalen

  - Koppeling aan andere projecten

tramprojecten

- Deurne – Wijnegem fase twee

- grens Wijnegem – KMO-zone Schilde

- rondpunt Wommelgem R11 – Q8 Ranst naast E313

andere

- nieuwe brug over Albertkanaal

- optioneel nieuwe sluis

bevinden zich allemaal in hetzelfde gebied en kunnen bij voorkeur samen op de markt worden aangeboden als DBFM om het via alternatieve financiering te realiseren. Bovendien zal door de gelijktijdigheid van realisatie de modal-shift in dit gebied maximaal beïnvloed worden.

- Risicomanagement

- De realisaties van traminfrastructuur worden steeds in overleg met MOW en/of de locale overheden volgens gestandaardiseerde procedures uitgevoerd

- "Bij de opmaak van het bestek maakt De Lijn een taken- en risicoallocatiematrix op, teneinde de taken en risico's afdoende in kaart te brengen en adequaat te alloceren in het bestek. Voor pps-projecten vertrekt De Lijn daarbij van de modelmatrix van het PPS-Kenniscentrum en past dit aan waar dit in het licht van de projectspecifieke risico's aangewezen is.
Bovendien vraagt De Lijn aan de geselecteerde kandidaten om zelf een zgn. risicokwantificatietabel (zoals opgenomen in de gunningsleidraad) in te vullen. Op die manier wordt de kandidaat gedwongen om na te denken over de risico's die met het project gepaard gaan en om de gepaste risicobeheersingsmaatregelen te voorzien. De kwaliteit van de aanpak van de risicobeheersing wordt in rekening genomen in de rangschikking van de offertes (gunningscriterium). Aldus is er een incentive voor de kandidaten om ernstig en tijdig over de risico's en de beheersingsmaatregelen na te denken."

# Footnotes

Wat volgt is een tijdinschatting in de veronderstelling dat het project nu wordt opgestart.

minimale processtappen: Plan MER, GRUP, onteigeningen, project-MER, stedenbouwkundige vergunningen, bestek, aanbesteding, werken.

Het Masterplan Antwerpen 2000 voorziet in het realiseren van o.a. in een tramuitbreiding vanaf Deurne door het centrum van Wijnegem tot aan de grens met Schilde. Dit project was oorspronkelijk volledig opgenomen in BRABO I. Onderzoek heeft aangetoond dat de brug over het Albertkanaal de trillingen en het gewicht van een tram niet kan dragen en vernieuwd moet worden. Bijgevolg werd fase twee van het tramproject uit BRABO I genomen. Tijdens de projectgroepbijeenkomsten werd door NV de Scheepvaart gesteld dat t.h.v. het huidige sluizencomplex ruimte diende gevrijwaard om in de toekomst een nieuwe sluis met grotere capaciteit te bouwen. Uit het onderzoek van NV de Scheepvaart bleek dat de beste plaats van inplanting van de nieuwe sluis zich bevindt aan de Noordzijde van het kanaal op de as van de Turnhoutsebaan.