hilde crevits

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 198 van 14

van joke schauvliege

De gewestweg N70 te Beveren is een 2x1 weg en de zebrapaden zijn gelegen binnen de bebouwde kom waar een snelheidsbeperking geldt van 50 km/uur.

Volgens de van toepassing zijnde dienstorder LIN/AWV.2003/4 kan daarvoor geen punctuele verlichting toegestaan worden. De reden is dat een degelijke algemene openbare verlichting de voorkeur verdient, zodat de oversteek, de straatrand en de wachtzone goed zichtbaar zijn.

Met een punctuele verlichting krijgt men het fenomeen van het ‘zwarte gat’, waarbij chauffeurs net voorbij een helverlichte zone de weg een aantal seconden nauwelijks zien.

Het plaatsen van punctuele verlichting aan zebrapaden in situaties zoals in Beveren, is dus voor de verkeersveiligheid geen goede oplossing. Zo nodig moet de bestaande openbare verlichting worden aangepast en dat is een aangelegenheid voor de gemeente.