hilde crevits

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 522 van 20

van bart van malderen

- Volgende gegevens zijn beschikbaar gesteld door de politiezone Gent en bevatten alle geregistreerde ongevallen op de N70 in het vak Dampoort – R4:

|  | Ongevallen met |
| --- | --- |
|  | stoffelijke schade | gewonden | doden |
| 2003 | 79 | 40 | 2 |
| 2004 | 83 | 50 | 0 |
| 2005 | 92 | 48 | 0 |
| 2006 | 78 | 53 | 0 |
| 2007 | 96 | 58 | 2 |

2.	De geplande initiatieven hebben als hoofddoel de oversteekbaarheid van de N70 te verbeteren waarbij oversteken voorzien worden met uitstulpende voetpaden en een middeneiland. Ook zullen op de zones met twee rijstroken in het midden verkeersgeleiders geplaatst worden om het voorbijsteken op de centraal gelegen afslagstroken te voorkomen. In de zones met vier rijstroken zullen de rijstroken versmald worden.

Het is niet de bedoeling de toegelaten snelheid te verlagen van 70 tot 50 km/u en het wegprofiel overal op twee rijstroken te brengen. De capaciteit van de N70, een belangrijke verbindings- en ontsluitingsweg, drastisch verlagen zou tot extra filevorming leiden en tot sluipverkeer in de achtergelegen woonstraten.

De problematiek van de kerende bus onder bescherming van verkeerslichten is besproken met De Lijn en de Stad Gent. Men onderzoekt of er alternatieven mogelijk zijn.

De uitvoering van de verschillende ingrepen zal gefaseerd gebeuren in de loop van dit jaar. In Sint-Amandsberg zijn al een aantal ingrepen in uitvoering of voltooid. Er zal gebruik gemaakt worden van het jaarlijks voorziene budget voor allerlei kleine ingrepen voor de verkeersveiligheid.