# kris peeters

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van institutionele hervormingen, bestuurszaken, buitenlands beleid, media, toerisme, havens, landbouw, zeevisserij en plattelandsbeleid

# antwoord

# op vraag nr. 74 van 19

van gino de craemer

Momenteel wordt een studie uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in opdracht van de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze studie onderzoekt de aanzanding van de havengeul en voorplein van Blankenberge en zal tegen eind april resulteren in een voorstel van maatregelen om de toegankelijkheid van de haven van Blankenberge te verbeteren.

Uit de tussentijdse resultaten blijkt nu reeds dat de aanzanding van de havengeul hoofdzakelijk een gevolg is van golfgedreven langstransport van west naar oost en in mindere mate van eolisch zandtransport.

Nu al kan worden gesteld worden dat de infrastructurele maatregelen een meer gecontroleerde wijze van baggeren zullen toelaten, wat moet leiden tot een uitgesproken vermindering van de hinder voor de pleziervaart. Inzake eigenlijke vermindering van de te baggeren volumes dienen de resultaten van de studies te worden afgewacht.

# De studie is momenteel nog aan de gang en de te nemen maatregelen zijn nog niet in detail uitgewerkt.

Op basis van de tussentijdse bevindingen, kan ik wel reeds volgende antwoorden geven op de gestelde vragen:

- Het scenario dat momenteel verder wordt onderzocht is een combinatie van maatregelen zoals het verhogen en verlengen van de bestaande westelijke lage havendam en het afgraven van het strand westelijk deze havendam. Deze maatregelen zouden er voor zorgen dat er ten gevolge van het golfgedreven langstransport geen aanzanding is in de smalle havengeul, maar eerder vóór de havengeul.

Het plaatsen van bijkomende windvangen kan er voor zorgen dat de aanzanding door eolisch transport wordt beperkt.

- De Vlaamse Overheid is opdrachtgever van de studie en zal instaan voor de realisatie van de infrastructurele ingrepen.

- De maatregelen zullen worden opgenomen op de meerjarenbegroting van de kustjachthavens.

- De juiste timing en fasering van de werken is afhankelijk van de uiteindelijk geraamde kostprijs en de beschikbare middelen.

- In de jachthaven van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort zijn er geen gelijkaardige problemen en is er bijgevolg geen noodzaak aan gelijkaardige structurele ingrepen.