# hilde crevits

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 98 van 13 november 2008

van els robeyns

- Bij de aanvraag van groenestroomcertificaten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven. Wél wordt er onderscheid gemaakt tussen grote (>10 kWpiek geïnstalleerd) en kleine fotovoltaïsche (PV) installaties. Kleine installaties worden meestal aangevraagd door particulieren, grote installaties worden bijna uitsluitend aangevraagd op naam van een bedrijf. De verdeling grote vs. kleine PV-installaties geeft bijgevolg een indicatie van de verdeling bedrijven vs. particulieren.

| aantal uitgereikte GSC's voor zonne-energie |
| --- |
| periode 01/01/2002 - 20/11/2008 |
|  | Totaal | grote PV | kleine PV |
| Antwerpen | 7525 | 2503 | 5022 |
| Limburg | 7682 | 2424 | 5258 |
| Oost-Vlaanderen | 7804 | 2074 | 5730 |
| Vlaams-Brabant | 4486 | 1639 | 2847 |
| West-Vlaanderen | 9249 | 4004 | 5245 |
| Vlaanderen | 36746 | 12644 | 24102 |

| aantal uitgereikte GSC's voor zonne-energie |
| --- |
| periode 01/01/2008 - 20/11/2008 |
|  | Totaal | grote PV | kleine PV |
| Antwerpen | 5560 | 2039 | 3521 |
| Limburg | 6469 | 2012 | 4457 |
| Oost-Vlaanderen | 6165 | 1925 | 4240 |
| Vlaams-Brabant | 3518 | 1314 | 2204 |
| West-Vlaanderen | 6910 | 3065 | 3845 |
| Vlaanderen | 28622 | 10355 | 18267 |

- Hieronder volgen de cijfers voor het geïnstalleerde vermogen (kWpiek) aan productiecapaciteit in zonne-energie. Merk op dat de effectieve installatiedatum van de zonnepanelen in rekening werd gebracht en niet de datum waarop de aanvraag voor groenestroomcertificaten werd ingediend bij de VREG.

| aantal kWpiek geïnstalleerd met aanvraag GSC's voor zonne-energie |
| --- |
| in gebruik genomen in periode 01/01/2002 - 20/11/2008 |
|  | Totaal | grote PV | kleine PV |
| Antwerpen | 10814 | 3382 | 7431 |
| Limburg | 10971 | 2882 | 8089 |
| Oost-Vlaanderen | 11598 | 3666 | 7933 |
| Vlaams-Brabant | 6855 | 2386 | 4469 |
| West-Vlaanderen | 12350 | 4897 | 7454 |
| Vlaanderen | 52588 | 17212 | 35376 |

| aantal kWpiek geïnstalleerd met aanvraag GSC's voor zonne-energie |
| --- |
| in gebruik genomen in periode 01/01/2008 - 20/11/2008 |
|  | Totaal | grote PV | kleine PV |
| Antwerpen | 6945 | 2064 | 4881 |
| Limburg | 6182 | 1164 | 5018 |
| Oost-Vlaanderen | 7325 | 1697 | 5628 |
| Vlaams-Brabant | 3992 | 1356 | 2636 |
| West-Vlaanderen | 6485 | 1889 | 4596 |
| Vlaanderen | 30929 | 8170 | 22759 |

- Door de steun voor groene stroom wordt deze productietechnologie relatief goedkoper dan fossiele centrales op steenkool en gas, waardoor die minder produceren en er bijgevolg minder CO2 wordt uitgestoten.

In 2007 werd er 1.637.502 MWh “netto” groene energie geproduceerd in Vlaanderen (waarvan 5.575 MWh uit zonne-energie). Het is de “netto” groene energie aangezien bijvoorbeeld de energie nodig voor het transport of de voorbehandeling van de hernieuwbare energiebron reeds in mindering werd gebracht.