hilde crevits

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 235 van 17 december 2008

van joke schauvliege

- Er is een principieel akkoord tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Gent om gebruik te maken van de grasstrook langs de N70 voor de aanleg van een bufferbekken. Vóór de start van de werken zal er nog een beheersovereenkomst worden afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de Stad Gent.

- Het regenwater van de Carrefoursite wordt via een aanpassing aan de bestaande riolering naar het nieuwe bufferbekken geleid.

- De aanleg van het waterbekken kadert in de heraanleg van stadswegenis en de realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel. De technische studie werd dan ook uitgevoerd door TMVW (beheerder van het stedelijk rioleringsnet), in samenspraak met Aquafin.

4.	Een belangrijke opmerking is dat de diepte van het bufferbekken geen 6 meter bedraagt, maar slechts 2,7 meter (en 1,60 meter ten opzichte van de parallelle stadsweg). De afstand tot de rijweg bedraagt geen 1,25 tot 1,75 meter, maar wel 7 meter. In deze tussenruimte bevinden zich nog een fietspad, parkeerstrook en een groene berm met bomenrij (met opstand ten opzichte van de rijweg). Het bufferbekken wordt uitgevoerd als een brede gracht, met begroeide hellingen, en verschilt als dusdanig slechts weinig van de klassieke grachten langs (gewest)wegen.

- Volgens de code van goede praktijk moet het regenwater dat afkomstig is van verharde opper-vlaktes maximaal worden gebufferd alvorens te worden geloosd in het rioleringsstelsel. Dit wordt vaak als voorwaarde in de bouwvergunning opgenomen. Klassieke toepassingen zijn de buffer-bekkens die zijn aangelegd bij de bouw van aansluitingscomplexen op hoofdwegen of primaire wegen, bv. het Ovaal van Wippelgem op R4-west.

Aangezien de N70, met een grote verharde oppervlakte, een gewestweg is en gelet op de algemene afvoerproblemen in Oostakker, werd een passende oplossing uitgewerkt om de risico’s op overstromingen aldaar maximaal te beperken.