kathleen van brempt

vlaams minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen

antwoord

op vraag nr. 145 van 28

van laurence libert

- Er is geen formele evaluatie gepland: De Lijn heeft voldoende ervaring met biobrandstoffen. Daarenboven heeft de biodiesel uit frituurolie dezelfde eigenschappen als biodiesel gemaakt uit koolzaad. De deelname aan het Valorfrit project moet gezien worden als een steun aan de campagne voor verlaagde inzameling frituurvetten, eerder dan een beleidskeuze om nu op frituur-diesel te gaan rijden

- De CO2-uitstoot verandert weinig wanneer weinig biobrandstof wordt bijgemengd. Pas wanneer men 100% biodiesel zou gebruiken zou de CO2-uitstoot met 14% verminderen. De uitstoot van roetdeeltjes daalt met 50%.

Wel is er een duidelijk verschil in de uitstoot van NOx : de vermindering kan oplopen tot 14%.

Samengevat kan men zeggen dat het gebruik van biobrandstoffen milieuvoordelen heeft. Het hele debat over biobrandstoffen gaat echter in essentie over de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van de productiemethoden. In het geval van frituurolie stelt zich dat niet aangezien gebruik gemaakt wordt van een afvalproduct.

- Het project kan uitgebreid worden maar wel in zeer beperkte mate wegens het zeer klein aanbod van frituurolie. Het is voor de sector die afvaloliën en –vetten inzamelt ook niet gemakkelijk om een voldoende zuiver product aan te leveren aan de biodieselfabrikanten.

- De biobrandstoffen zijn agressiever dan de gewone diesel. Men kan tot 30% biodiesel gebruiken zonder al te veel wijzigingen aan het voertuig te moeten aanbrengen. De uitstoot is voor sommige schadelijke stoffen iets beter dan deze van gewone diesel.

- Er is geen verschil in exploitatiekost tussen een bus die van bij de constructie uitgerust wordt om op een mengsel van biodiesel te rijden. Er moet wel worden op gelet dat, wegens de agressiviteit van biodiesel op metalen, de metalen voldoende corrosiebestendig zijn: men zal vooral kunst-stoffen en roestvrij staal gebruiken.

Eens de bus in dienst is, is er geen verschil in onderhoudskost.