# hilde crevits

# vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 420 van 11

van laurence libert

# Bij het ongeval werd de portaal boven de weg volledig vernield. Een herstelling in de oude toestand was niet onmiddellijk mogelijk om volgende redenen:

# de bestaande portaal en zijn omvangrijke funderingen dienden eerst uitgebroken;

# nieuwe funderingen dienden gegoten om een nieuw portaal te plaatsen. Nadien moet, na opmeting van de afstand tussen de nieuwe funderingen, de lengte van het nieuwe portaal worden opgemeten : de horizontale balk van een portaal wordt immers met bouten op de vertikale steunen bevestigd; de speling tussen de gaten in de voetplaat van de horizontale balk en de gaten in de kopplaat van de vertikale steunen dient minder dan een centimeter te zijn;

# zowel de vakantieperiode rond Nieuwjaar en de vorstperiode in januari, hebben de uitvoe-ringstermijn verlengd.

Na het ongeval zijn dezelfde dag wel onmiddellijk maatregelen genomen. Voorlopige lichten zijn op een paal, rechts van de weg, aangebracht en operationeel gemaakt. Deze situatie is volledig in orde met de wegcode.

Omdat gemeld was dat de zichtbaarheid van de lichten niet optimaal is, zijn bijkomende voorlopige boogpalen, met lantaarns boven de weg, aangebracht.

Ondertussen is de productie van het portaal in uitvoering. De oude funderingen zijn reeds uitgebroken en de nieuwe gegoten. De stalen delen van het portaal worden geconstrueerd. Nadien dient nog de corrosiebescherming (galvanisatie) aangebracht. Begin april zou de volledig oorspronkelijke toestand zijn hersteld.

# De herstelling van de vroegere situatie kan niet sneller dan boven geschetst. Door de bijkomende maatregelen is de bestaande situatie echter voldoende veilig.