# hilde crevits

# vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 437 van 17 februari 2009

van els robeyns

- Op dit ogenblik zijn er 4 steenkoolcentrales operationeel: Langerlo, Mol, Rodenhuize en Ruien. In 2007 bedroeg het totale vermogen 2300 MWe. In steenkoolcentrales wordt niet enkel steenkool als brandstof gebruikt, maar ook biomassa, stookolie, aardgas of hoogovengas. In al deze installaties wordt steenkool co-verbrand met biomassa, behalve in Mol waar sinds 2007 geen biomassa meer bijgestookt wordt. De totale bruto productie van de centrales in 2007 bedroeg 9.392.180 MWh (zie tabel in bijlage).

Groep 11 van de centrale van Mol is in 2008 stopgezet en ook groep 12 zal binnen enkele jaren volledig uit dienst zijn. Er wordt voor groep 4 van de centrale van Rodenhuize een ombouw naar een volledige biomassacentrale voorzien.

- In het jaar 2008 werd in 4 steenkoolcentrales biomassa verbrand waarvoor de VREG groene-stroomcertificaten uitreikte; in totaal werd er ca. 711.000 ton biomassa verbrand, hetgeen aanlei-ding gaf tot de productie van 1 TWh groene stroom.

- In totaal werden er voor de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2009 2.733.314 groenestroom-certificaten (GSC’s) uitgereikt voor groene stroom opgewekt in steenkoolcentrales. Voor de omzetting van het aantal GSC’s naar euro’s werd gerekend met de gemiddelde marktprijzen zoals deze door de VREG werden gepubliceerd op haar website; hiermee bekomen we een totaalbedrag van 296.740.019 euro. Een opsplitsing van de gegevens per jaar, is opgenomen in tabel 2 in bijlage.

Hiertegenover staat dat voor de elektriciteitsproductie in deze kolencentrales ook groenestroom-certificaten moesten ingeleverd worden. Voor het jaar 2007 kunnen we de gegevens combineren: 9.392.180 MWh elektriciteitsproductie x 3,75% certificatenverplichting betekent ongeveer 352.000 in te leveren certificaten.

- De centrale van Langerlo is reeds geruime tijd uitgerust met een doorgedreven rookgaszuivering om de uitstoot van SO2 en NOx sterk te verminderen. De gemiddelde uitstoot in de centrale van Langerlo bedroeg in 2006 en 2007 ca. 600 à 650 g NOx en ca. 300 à 400 g SO2 per geproduceerde MWhe. Momenteel zijn er nog nieuwe investeringen lopende en gepland om de uitstoot van NOx en SO2 verder te reduceren, zoals de vervanging van lage NOx-branders, de revisie van de rookgaszuivering en het gebruik van zwavelarme steenkool. Hiermee zou de emissie van NOx verder dalen tot minder dan 400 g NOx/MWhe.

Ook de centrale van Ruien werd in de periode 2007-2008 uitgerust met een doorgedreven rookgas-zuiveringsinstallatie. Er wordt verwacht dat met deze rookgaszuivering de emissies kunnen terug-gebracht worden tot minder dan 400 g NOx  en minder dan 300 à 350 g SO2 per geproduceerde MWhe. Emissiegegevens van deze centrale zijn nog niet beschikbaar om dit te bevestigen.

EON plant een nieuwe steenkoolcentrale. De uitstoot van NOx en SO2 zou minder dan 200 g per geproduceerde MWhe bedragen. Voor NOx is dit vergelijkbaar met een moderne STEG-centrale. Indien in dergelijke centrale biomassa wordt bijgestookt, zijn voor dit deel ook de netto CO2-emissies en zwavelemissies zo goed als nul.

De externe kosten van verschillende elektriciteitsproductietechnologieën werden onderzocht in de VITO-studie Internalisering van externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen, van april 2005 (zie tabel 3 in bijlage).

De bijstook van biomassa zal vooral een impact hebben op de externe kosten wegens de CO2-uitstoot. Een bijstook van 50% biomassa zal bijvoorbeeld de externe kosten voor CO2-uitstoot doen dalen tot 9 euro/MWh, waardoor de totale externe kosten voor een kolencentrale met 50% bijstook dalen tot 23 euro/MWh. Bij 100% verbranding van biomassa in een (ex-) kolencentrale zal de milieu-impact dalen tot ongeveer de helft van de milieu-impact van een klassieke gascentrale en vergelijkbaar zijn met die van een STEG-centrale. Deze cijfers houden weliswaar nog geen rekening met een aantal bijkomende verbeteringen die de afgelopen jaren aan de kolencentrales zijn aangebracht, zoals hoger beschreven.

Anderzijds is het energetisch rendement van de bijstook van biomassa in kolencentrales aanzien-lijk hoger dan de verbranding van biomassa in biomassacentrales. Dit blijkt onder meer uit de Europese referentierendementen die in het kader van de WKK-richtlijn zijn vastgelegd door de Europese Commissie op basis van meetcijfers onder reële omstandigheden. Het rendement voor kolencentrales werd hierbij, afhankelijk van de constructieperiode, bepaald op ongeveer 40-44%, dat van biomassacentrales op houtbrandstoffen op 25-33%.

bijlage

Totale bruto productie van de steenkoolcentrales in 2007.