# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

# antwoord

# op vraag nr. 518 van 25 februari 2010

van jan peumans

1. 	Ondervermelde locaties uitgerust met kreukelpalen betreffen steeds nieuwe verkeerssituaties.

| Provincie Antwerpen | 173 stuks |
| --- | --- |
| Provincie Limburg | 454 stuks |
| Provincie Vlaams-Brabant | 147 stuks |
| Provincie Oost-Vlaanderen | 16 stuks |
| Provincie West-Vlaanderen | 1 stuk |

2. 	Er zijn nieuwe richtlijnen uitgevaardigd

In functie van de verkeersveiligheid worden altijd kreukelpalen geplaatst:

- op wegen waar de toegelaten snelheid hoger is dan 50 km/h en waar geen vangrails staan.

- Wanneer de toegelaten snelheid kleiner of gelijk aan 50 km/h is en de verlichtingspalen op minder dan 2 m van de rand van de rijstrook staan.

- Op rotondes, behoudens in gebieden van terreinklasse 1 (in kustgebied tot 2 km land inwaarts en aan grote uitgestrekte watervlaktes zoals de Schelde voorbij Antwerpen) ( worden steeds kreukelpalen geplaatst behalve in de twee bovenstaande gevallen, en behoudens in zones 30.

- op plaatsen waar de kans op aanrijdingen van de verlichtingspalen het grootst is, bijvoorbeeld bij de aanleg van de toegangswegen tot en de verbindingswegen tussen rotondes, in scherpe bochten, op plaatsen waar twee wegen scherp splitsen en op andere gevaarlijke punten.

Er worden geen kreukelpalen geplaatst:

- Op plaatsen waar verlichtingspalen met een hoogte groter dan 12 meter dienen opgesteld (wegens beperkingen van de hoogte van kreukelpalen).

- in gebieden van terreinklasse 1 (in kustgebied tot 2 km land inwaarts en aan grote uitgestrekte watervlaktes zoals de Schelde voorbij Antwerpen).

Op andere locaties dient een afweging gemaakt te worden in functie van de lokale omstandigheden. Kreukelpalen genieten de voorkeur boven een combinatie van klassieke palen met vangrails specifiek ter beveiliging van de verlichtingspalen.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat deze richtlijnen niet dwingend zijn in het geval van module 4 projecten (Aan de bebouwde kom omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de lokale overheid).

3. 	Bij het inplanten van een verlichtingspaal primeert steeds de veiligheid, zoals blijkt uit voorgaande richtlijnen. De kreukelpalen beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 40 en NBN EN 12767:2008.

4.	In kreukelpalen zit minder metaal en daarom zijn zij inderdaad bij aanschaf goedkoper. Teneinde naar de toekomst een goede afweging te kunnen maken (zie antwoord op vraag 2) heeft awv recent een studie ter “bepaling van de technische specificaties van verlichtingspalen voor het Vlaamse wegennet en classificatie van het paaltype volgens wegprofiel” aanbesteed. Doelstelling is enerzijds een juiste, onafhankelijke richtlijn te genereren voor de plaatsing van de verschillende types palen en anderzijds de huidige bestekseisen van onder meer de klassieke palen onder de loupe nemen en eventueel aanpassen.

5. 	Zie antwoord op vraag 4.