# vlaams parlement

₪ schriftelijke vragen

# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# Vraag nr. 544

van 13 september 2010

van hermes sanctorum

Stookolietanks   -   Overvulbeveiliging

Veel verontreinigingen door stookolie worden veroorzaakt door het morsen bij het vullen van houders, meer bepaald door overbevulling van de tank. Om dit te voorkomen bevat de reglementering (VLAREM II – Bijlage 5.17.7) een aantal maatregelen, zoals de verplichting dat de vuloperatie moet gebeuren onder het toezicht van de exploitant of zijn aangestelde. Om overvulling te voorkomen voorziet de reglementering de plaatsing van ofwel een waarschuwingssysteem met een akoestisch signaal ofwel een beveiligingssysteem dat automatisch de vloeistoftoevoer afsluit.

Het doel van het akoestisch waarschuwingssysteem is de toezichter over de vuloperatie te verwittigen van zodra de te vullen houder voor 95% is gevuld. Er wordt specifiek gekozen voor een akoestisch signaal om de aandacht van de toezichter in voldoende mate te weerhouden. Het afstellen van het waarschuwingssysteem op een vulgraad van 95% geeft aan de toezichter de nodige tijd om de vuloperatie stil te zetten vooraleer overvulling kan ontstaan. Hij dient daarvoor wel naar de tankwagen te lopen. Het akoestisch systeem bestaat in het aanbrengen van een fluitje in de ontluchtingsbuis. Dit voldoet aan de reglementaire bepalingen op voorwaarde dat het fluitsignaal waarneembaar is voor de toezichter en dat voorafgaand de goede werking ervan kan gecontroleerd worden.

Een tweede mogelijkheid is het automatisch beveiligingssysteem. Het doel van het automatisch beveiligingssysteem is de automatische onderbreking van de vuloperatie zonder tussenkomst van de toezichter. Het overbrengen van het alarmsignaal naar een afsluitkraan kan mechanisch of elektrisch gebeuren. Hierbij is het belangrijk dat het systeem dat aanwezig is op de bevoorradende tankwagen verenigbaar is met de meetsonde of de grenswaardeschakelaar op de stookolietank. In onze buurlanden is deze verenigbaarheid geregeld door technische aanbevelingen uitgegeven door controleorganismen.

Het fluitsysteem vertoont blijkbaar nogal wat nadelen:

- de leverancier moet namelijk erg snel manueel ingrijpen om het vullen te stoppen;

- de techniek is gevoelig voor vervuiling, waardoor het systeem vrij gemakkelijk defect kan raken;

- de goede werking van het systeem kan vooraf niet gecontroleerd worden, hoewel dit als voorwaarde voorzien is in de reglementering;

- indien het systeem niet vakkundig wordt geplaatst, is de kans groot dat er nog meer met stookolie gemorst wordt.

Een automatisch beveiligingssysteem met een overvulbeveiligingssonde, vast gemonteerd op de tank, die functioneert op basis van een temperatuur afhankelijke elektrische weerstand biedt voordelen: de sonde wordt verbonden met het overvulbeveiligingssysteem voorzien op de tankwagen. Dit stopt automatisch de toevoer als de tank bijna gevuld is. De werking is uiterst betrouwbaar en vereist geen manuele ingrepen. Momenteel zijn alle tankwagens in België uitgerust om met dit systeem te werken. Het is wellicht aangewezen om bij nieuwe stookolietanks te kiezen voor het automatisch systeem.

- Is de minister op de hoogte van het duidelijke verschil in veilig functioneren van beide systemen, enerzijds het akoestisch waarschuwingssysteem, anderzijds het automatisch beveiligingssysteem?

- Blijkt deze problematiek eveneens uit controles, uitgevoerd door de milieuadministratie?

- Zo ja, is het dan niet aangewezen om op termijn bij nieuwbouw de voorkeur te geven aan het veiliger automatisch systeem eerder dan aan het minder betrouwbare fluitsysteem?

- Over welke mogelijkheden beschikt de minister om ook de vele bestaande onveilige situaties uit de wereld te helpen?