# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

# antwoord

# op vraag nr. 56 van 6 oktober 2010

van wilfried vandaele

- De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2010. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 12 maanden. De kostprijs wordt geraamd op 17.142.500 euro (excl. BTW).

Deze aanneming betreft enkel de onderbouw (burgerlijke bouwkunde) van de LNG steiger. De bovenbouw, het gastechnisch gedeelte, zal daarna door Fluxys worden uitgevoerd.

De werken betreffen hoofdzakelijk:

- het leveren van buispalen voor de aanmeerconstructie en de fundering van de steiger, en aanbrengen van een verfsysteem op de buispalen;

- het heien van de buispalen en opvullen met beton;

- het leveren en plaatsen van de prefab- en voorgespannen betonnen balken als draagstructuur op de buispalen;

- het uitvoeren van een gewapende betonplaat als draagplatform voor de bovenstructuur;

- het leveren en plaatsen van de bolders, fenders en quick release mooring hooks.

- Het heien van buispalen tijdens de nacht is uit technisch oogpunt moeilijk realiseerbaar en zal dus ook niet gebeuren. In het bestek is opgelegd dat het inbrengen van de buispalen geluidsarm dient te gebeuren. De start van de heiwerkzaamheden is afhankelijk van de aanvangsdatum van het contract. Voor de levering van de buispalen dient een tweetal maanden te worden voorzien.

- De meeste aanlopende LNG-schepen verbruiken aardgas voor hun energiebehoefte aan boord, waardoor er sowieso weinig vervuilende stoffen worden uitgestoten en de milieubaten van walstroom bijgevolg beperkt zijn. Hierbij kan worden opgemerkt dat LNG meer en meer als de brandstof van de toekomst wordt gezien voor de scheepvaart in het algemeen, om te kunnen voldoen aan de strenger wordende richtlijnen.