# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# antwoord

op vraag nr. 345 van 25 februari 2011

van ward kennes

- Voorafgaand aan de concrete beantwoording op uw vraag wil ik duiding geven bij de doelstelling inzake vismigratie opgenomen in de nieuwe Benelux-beschikking vismigratie van 16 juni 2009. De nieuwe doelstellingen werden afgestemd op de timing van de EU kaderrichtlijn Water. In deze nieuwe beschikking is opgenomen dat voor eind 2015 90% van de knelpunten van eerste prioriteit en 50% van de knelpunten van tweede prioriteit gesaneerd moeten zijn.

Door de CIW werd in uitvoering van de Benelux-Beschikking M (2009) 1 een prioriteitenkaart opgemaakt. De prioritering werd bepaald door het voorkomen van Europees beschermde soorten (EU-habitatrichtlijn en palingverordening).

Sedert 2008 werden op onbevaarbare waterlopen 1° cat in het Netebekken 2 knelpunten van 1ste prioriteit en 1 knelpunt van 2de prioriteit weggewerkt.

Op de Kleine Nete te Grobbendonk werd een knelpunt van 1ste prioriteit opgelost door de aanleg van een bekkentrap rond de molenstuw. Op de Molse Nete werd het enige knelpunt van 1ste prioriteit te Kievermont weggewerkt door de aanleg van een stenen vishelling. Op de Aa werd te Kasterlee een vaste drempel verwijderd, waardoor een knelpunt van 2de prioriteit werd opgelost.

Binnen het Netebekken zijn bijgevolg nog 6 knelpunten van 1ste prioriteit en 8 knelpunten van 2de prioriteit gelegen op onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie.

Momenteel bereidt de VMM in het Netebekken oplossingen voor 4 knelpunten van 1ste prioriteit en 3 knelpunten van 2de prioriteit voor op onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. Voor het knelpunt op de Kleine Nete aan de molen te Kasterlee zijn de plannen klaar en werd de bouwvergunning bekomen. Voor de Aa zijn de grondverwervingsdossiers klaar voor de verwerving van gronden voor de realisatie van bekkentrappen ter hoogte van de vier klepstuwen te Vorselaar en Lille. Voor de Grote Nete zijn voorontwerpen klaar voor de visdoorgangen aan de Hoolstmolen en de Straalmolen te Balen.

- De kostprijs van verwijdering van een vaste drempel op de Aa bedroeg 1.500€ terwijl de vistrap ter hoogte van Grobbendonk ongeveer 800.000€ kostte gezien de complexiteit van zowel het bouwkundig luik als voor de plaatsing van de automatische stuw (i.f.v. afstemming met werking watermolen). De gemiddelde kostprijs van de sanering van knelpunten op 1° cat bedraagt 250.000€. Momenteel is ongeveer reeds 2.000.000 € besteed voor de sanering van 7 vismigratieknelpunten op waterlopen 1° cat in het bekken van de Nete. Een deel werd gefinancierd via Europese subsidies. De raming voor de resterende knelpunten op waterlopen 1° cat in het Netebekken bedraagt 3.000.000€.

- Een aantal visdoorgangen werden uitgebreid onderzocht door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in opdracht van de VMM. De resultaten blijken in het algemeen zeer positief.

De V-vormige bekkenpassage op de Kleine Nete te Herentals werd de afgelopen jaren reeds intensief gemonitord door het INBO. De vangstresultaten tonen aan dat deze visdoorgang goed lijkt te functioneren voor alle levensstadia van alle 20 in de Kleine Nete aanwezige vissoorten. Tijdens de voortplantingsperiode kon een massale stroomopwaartse migratie doorheen de visdoorgang worden waargenomen. Algemeen mag gesteld worden dat deze visdoorgang een goed praktijkvoorbeeld is voor nieuwe herstelprojecten voor vrije vismigratie die een gelijkaardig ontwerp vragen. In Meerhout bleek ook duidelijk dat vele soorten de vistrap gebruikten voor zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie.

De aanleg van de visdoorgang op de Kleine Nete te Grobbendonk is een grote stap voorwaarts in de uitvoering van het Palingbeheerplan. Een belangrijk onderdeel van het palingbeheerplan dat werd opgemaakt in uitvoering van de Europese Palingverordening is immers het oplossen van migratieknelpunten die prioritair zijn voor paling. Grobbendonk is het eerste migratieknelpunt dat glasaal of jonge paling tegenkomt wanneer ze vanuit zee de rivieren optrekken. Met de aanleg van de visdoorgang komt een zeer groot opgroeigebied voor paling in het Netebekken weer beschikbaar temeer omdat verder stroomopwaarts in het Netebekken al veel migratieknelpunten werden opgelost. Op de Kleine Nete is nog één knelpunt aanwezig. Na wegwerking van dit knelpunt kan de migratie over het volledige traject van de Kleine Nete onderzocht worden.