# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1020 van 4

van matthias diependaele

- Het geluidsscherm is voorzien langs de R4, rijrichting Gent, vanaf het kruispunt met de Langerbruggestraat tot ongeveer 300 meter voorbij het kruispunt met Elslo.

- a)	Het geluidsscherm komt op de plaats van het huidige fietspad dat in een eerder project wordt verplaatst, zodat het vrijliggend komt van de R4 (primaire weg). Op die plaats staat het scherm het dichtst bij de rijweg, zodat een optimaal rendement wordt bekomen. De schermen die worden voorzien, zijn mobiele schermen.

Hiervoor zijn de twee voornaamste redenen:

- de latere ondertunneling van de kruispunten Elslo en Langerbruggestraat. Op dat ogenblik zullen de schermen nog moeten worden verplaatst, wat in het geval van mobiele schermen makkelijk is uit te voeren. De schermen die dan eventueel niet meer van nut zijn, kunnen dan op een andere locatie worden geplaatst.

- de mobiele schermen worden op een New Jersey geconstrueerd, wat ruimte bespaart, zodat de bestaande bomenrij en gracht kunnen worden behouden.

b)	Voor doorzichtige schermen bestaat er geen mobiele versie en zijn het scherm en beveiligingsconstructie afzonderlijk. Om aan te sluiten op het mobiele scherm, zou de pechstrook ter hoogte van de garage dus over een 150 meter komen te vervallen om de beveiligingsconstructie te kunnen plaatsen. Doorzichtige schermen scoren ook minder op het vlak van geluidsabsorptie.

c)	Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meldt niet op de hoogte te zijn van een ingediend bezwaarschrift.

d)	AWV is nog niet op de hoogte van het resultaat van het openbaar onderzoek.

- De uitvoering is voorzien in 2013.

- Het bestek is in opmaak en de budgettaire middelen zijn voorzien in het goedgekeurde driejarenprogramma 2012-2014.

- Bij het vroegtijdig stoppen van het scherm zijn er 24 woningen die een mindere bescherming genieten, gelegen tussen 2 en 5 decibel. Hierbij zijn de woningen niet meegeteld waar de geluidsreductie met een scherm tot aan het kruispunt minder dan 5 dB(A) is ten opzichte van de huidige situatie. Bovendien zijn ook de woningen waarvan het verschil in geluidsniveau tussen een scherm tot aan het kruispunt en een scherm tot aan de garage kleiner is dan 2 dB(A), niet meegeteld.