# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1063 van 17

van sas van rouveroij

- Op dit ogenblik vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer eveneens de verkeerscomputer die de 23 verkeerslichteninstallaties op de stadsring R40 van Gent moet aansturen.

- Momenteel wordt het protocol tussen stad en Gewest gefinaliseerd. De concrete uitrol voor het project wordt in dit protocol beschreven.

- In 2011 heeft het tijdelijke Groene Golf Team Vlaanderen (KULeuven in overleg met het Nederlandse Groene Golf Team) haar onderzoek voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) afgerond. Er werden aanbevelingen geformuleerd en doorgerekend voor 10 lichtengeregelde kruispunten. Vervolgens werd besloten om deze bevindingen in de praktijk uit te testen op één van deze locaties, nl. het kruispunt van de N17 met de N41 in Dendermonde. De belangrijkste aanbevelingen voor dat kruispunt betroffen het aanbrengen van meer detectielussen per rijstrook, het anders afwikkelen van groenfases en het aanpassen van ontruimingstijden. AWV legt momenteel de laatste hand aan het bestek voor de uitvoering van dit proefproject. Na de uitvoering zal de verliestijdreductie bepaald worden door reistijden te meten rond het kruispunt, zowel voor als na het in dienst stellen van de nieuwe verkeerslichtenregeling.

Op basis van de concrete uitrol van deze proefprojecten zal een plan van aanpak om de resultaten van deze projecten ook op andere kruispunten in Vlaanderen toe te passen.

bijlagen

- Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een Groen Golf Team voor een betere verkeersdoorstroming in Vlaanderen

- Verslag hoorzitting over het voorstel van resolutie