hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1200 van 21 mei 2012

van jan roegiers

- Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert 1.920 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, duikers) met een overspanning van ten minste 5 meter.

Het Vlaams Gewest beheert in totaal 2.547 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, duikers) met een overspanning van ten minste 5 meter.

- Een brug is een vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer, tussen twee punten die zijn gescheiden door een rivier, kanaal, kloof, dal, weg, spoorweg of een ander overbrugbaar obstakel.

Een viaduct is een samenstelling van meerdere bruggen na elkaar.

- Elk kunstwerk met een overspanning van ten minste 5 meter krijgt om de 3 jaar een algemene inspectie. De richtlijnen omtrent deze inspecties zijn beschreven in de dienstorder LI93/50 van 1 juli 1993 “Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken”. Bij specifieke gevallen kunnen bruggen tussentijds aan bijkomende inspecties worden onderworpen.

- Deze inspecties worden uitgevoerd door de bruginspectieploegen van de beherende entiteiten van deze kunstwerken;

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

  - afdeling Maritieme Toegang

- Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

  - afdeling Kust

- Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

  - afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

  - afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

  - afdeling Wegen en Verkeer Limburg

  - afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

  - afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

- Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z)

  - afdeling Bovenschelde

  - afdeling Zeeschelde

  - afdeling Zeekanaal

- nv De Scheepvaart (DS)

  - afdeling Facility

De bruginspectieploegen bestaan uit medewerkers die hiervoor een specifieke opleiding hebben gevolgd, ingericht door het beheercentrum van de kunstwerken, deel van de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS). De beherende afdelingen beschikken over specifiek materieel, zoals hoogtewerkers, zodat op stabiele, flexibele en veilige wijze inspecties kunnen worden uitgevoerd. De evaluatie van de inspecties gebeurt door de beherende ingenieur en wordt voorgelegd aan het beheercentrum van de kunstwerken ter evaluatie door haar studie-ingenieurs. Op basis van deze inspectieresultaten en de beoordeling ervan worden prioriteiten opgesteld voor de noodzakelijke kleine of structurele herstellingen. Voor belangrijke gebreken wordt het advies ingeroepen van het beheercentrum van de kunstwerken zelf, die hierbij een Bijzondere inspectie uitvoert. De afdeling Expertise Beton en Staal beschikt hiertoe over een inspectieploeg met bijzondere apparatuur en kennis.

- 94% van de kunstwerken is vanaf 13 juli 2009 tot en met 31 mei 2012 geïnspecteerd.

d)	De inspecties gebeuren systematisch met een frequentie van drie jaar en als doel:

- het bezit aan kunstwerken van de burgerlijk bouwkunde optimaal bewaren;

- een veilig en continu gebruik van het kunstwerk door de weggebruiker waarborgen;

- de beschikbare financiële middelen zo economisch mogelijk benutten;

- tijdig klein onderhoud uitvoeren tegen een beperkte kostprijs om later grote onderhouds- of vernieuwingswerken te vermijden;

- nieuwe schadegevallen of nieuwe scheikundige aantastingen vlugger onderkennen;

- schade, waarvoor de bouwheer of beheerder burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld, vermijden;

- bij het ontwerpen van nieuwe kunstwerken gebruik maken van de ervaring opgedaan bij de inspecties.

De lijst van de te inspecteren kunstwerken voor 2012 werd in overleg tussen het beheercentrum van de kunstwerken en de beherende afdelingen opgesteld. Deze kunstwerken worden geïnspecteerd door de inspectieploegen van de beherende afdelingen volgens een planning die rekening houdt met de beschikbaarheid van het materieel en personeel, signalisatievergunningen, vermeende mankementen, incidenten, enz. Tijdens het lopende jaar wordt deze planning opgevolgd en bijgestuurd tijdens de vergaderingen van de Commissie Beheer van de Kunstwerken.

e)	Bij alle incidenten aan kunstwerken waar wordt vermoed dat de stabiliteit van het kunstwerk of de veiligheid van het kunstwerk in gedrang komt, wordt een inspectie van het betrokken kunstwerk uitgevoerd. Veelal is dit dan een lokale inspectie van het getroffen deel van het ganse kunstwerk. Bij zware aanrijdingen wordt een meer doorgedreven inspectie uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met EBS. Het kan ook zijn dat er extra inspecties worden uitgevoerd n.a.v. een melding/vaststelling van de verkeerspolitie, wegenwachter, burger, ... Tevens gebeuren er ook extra inspecties n.a.v. bijzondere vaststellingen bij de routine A-inspecties. De volgende kunstwerken werden geïnspecteerd n.a.v. een incident:

AWV

  - Viaduct in de N001 en over de Kempenstraat (Antwerpen): aanrijding van de betonnen leuning door onbekende schadeverwekker.

  - Brug B8 over de A13 en in de gemeenteweg Vaartstraat (Ranst): aanrijding vrachtwagen tegen langsliggers.

  - Brug B36 over de A13 en in de gemeenteweg Veedijk (Geel – Oevel): aanrijding van kraan op dieplader tegen de langsliggers.

  - De Pullebrug in de A13 en over Netekanaal (Zandhoven): schade door voertuigbrand aan wegdek en boog brug

  - Brug O41 in de A13 en over de steenweg op Meerhout (Eindhout): aanrijding van de leuning + vangrails op de brug.

  - Brug in de N12 en over het Albertkanaal (Wijnegem): aanrijding metalen windverb. tussen de bogen v/d brug

  - Brug B8 over de A13 en in de gemeenteweg Vaartstraat (Ranst): Aanrijding vrachtwagen tegen langsliggers

  - Brug O79 in de A13 over de Luikersteenweg (N20) te Hasselt: aanrijding (beschadigde langsliggers)

  - Brug in de Noord Oostelijke Omleiding (N80) over de Omleiding Brussel - Luik (N3) te Sint-Truiden: aanrijding (beschadigde langsliggers)

  - Viaduct in de Hendrik Van Veldekesingel (R71) over de spoorweg aan het vormingsstation te Hasselt: betonafbrokkelingen op spoorweg

  - Brug O70 in de A13 over de spoorweg Diest – Hasselt te Hasselt: betonafbrokkelingen op spoorweg

  - Brug in de Lillosteenweg (N719) over de oude spoorzate te Houthalen-Helchteren: roestende leuning boven spoorweg

  - Brug B97 over de A13 in de Membruggerweg te Tongeren: aanrijding (beschadigde langsliggers, uitkraging en leuning)

  - Brug O96 in de A13 over de Mopertingenweg (N758) te Tongeren: aanrijding (beschadigde langsliggers)

  - Brug B51 over de A13 in de Industrieweg (N724) te Tessenderlo: aanrijding (beschadigde langsliggers)

  - Brug O47 in de A13 over de Staatsbaan (N141) te Ham: aanrijding (beschadigde vezelwapening)

  - Brug O17 in de A2 over de Emiel Van Dorenlaan te Genk: afbrokkelende kalkaanslag boven weg

  - Brug B99 over de A13 in de Maastrichtersteenweg (N79) te Tongeren: (te) zwaar transport

  - Brug over de E 40 te Drongen n.a.v. aanrijding

  - Brug onder de E 40 te Sint-Denijs-Westrem n.a.v. aanrijding

  - Brug onder de E 40 te Erpe-Mere n.a.v. aanrijding

  - Brug over de E 40 te Erpe-Mere n.a.v. aanrijding

  - Brug over de E 17 te Beervelde n.a.v. aanrijding

  - Brug te Ninove n.a.v. aanrijding

  - Brug te Oudenaarde n.a.v. aanrijding

  - Brug in de Lombeekstraat over de A10 te Affligem

  - Brug in de Hondzochtsesteenweg over de A8 te Halle

  - Brug in de Burglaan over de A4 te Overijse

  - Brug over de N 35 onder de spoorlijn te Lichtervelde

  - Brug over de A10  in de Nieuwe Langestraat /Oprit te Oostende (2 x aangereden)

  - Brug over de A19 in de Ieperseweg te Zonnebeke

  - Brug over de E403 in de Oude Ieperstraat te Rumbeke

  - Fietsers- en voetgangersbrug over de N346 te Gistel

  - Brug in de A18 over de Lovaart te Veurne

DS

  - Brug 6 Beerse, aanrijding vrachtwagen

  - Brug 4 Beerse, aanrijding vrachtwagen

  - Brug 9 Sint Lenaerts, stabiliteitsprobleem constructie

  - Brug 13 Schoten, aanvaring schip

  - Noordlandbrug, aanvaring schip

W&Z

  - Klaverbladbrug in Gent over Ringvaart, na aanvaring;

  - Brug te Wevelgem/Lauwe over de Leie, na aanvaring;

  - Knesselarebrug over het Kanaal Gent-Oostende, na aanrijding;

  - Meulestedebrug te Gent, na dichtklappen van de brug;

  - Fietsbrug Nevele over Kanaal Gent-Oostende, na ontgronding door lekkende waterleiding;

  - Zwijnaardekasteelbrug over de Boven-Schelde, na bezwijken beschermende damwand;

  - Bruanebrug te Roeselare, na ontgronding landhoofd;

  - Leiebrug te Kortrijk, ondergelopen brugkelder door lekkende waterleiding;

  - Warandebrug te Brugge, na aanvaring;

  - Beneluxbrug te Zwevegem/Stasegem, na meerdere aanrijdingen;

  - Scheldebrug te Temse/Bornem, na meerdere aanvaringen;

  - Bospoortbrug te Halle na vaststelling ernstige schade;

  - Willemsbrug te Grimbergen na vaststelling ernstige schade;

  - Ringbrug, Boulevardbrug en Vredesbrug te Willebroek na aanvaringen;

  - Tunnel onder bedrijvenspoor te Puurs na aanrijding;

  - Battelbrug te Mechelen na vaststelling ernstige schade.

- De inspecties leren ons dat het merendeel van de kunstwerken in beheer bij het Vlaamse Gewest in goede staat zijn. Dit betekent niet dat deze kunstwerken geen gebreken vertonen. De gebreken zijn wel beperkt in omvang en zijn niet structureel van aard. De meest vastgestelde gebreken zijn beperkte betonschade (scheurvorming, wapeningscorrosie), lekkende voegen, schade aan de dekstenen uit blauwe hardsteen onder de leuningen en gebrekkige waterafvoer. Het is belangrijk een aantal van deze gebreken tijdig te onderkennen en tijdig de nodige maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

Een deel van de kunstwerken vereisen een structurele ingreep (zoals de aanpak van uitgebreidere betonschade, gebrek aan waterdichtheid, beschadigde oplegtoestellen en beschadigde brugdekvoegen.)

Indien er wordt geoordeeld dat er belangrijke gebreken zijn die in de nabije toekomst de stabiliteit van het kunstwerk in het gedrang kunnen brengen, wordt het kunstwerk opgenomen in de lijst prioritaire kunstwerken. Deze kunstwerken worden dan ingepast in de investeringsprogramma’s in functie van urgentie en de beschikbare budgetten. Indien nodig, worden er onmiddellijk maatregelen genomen.

- De laatste grondige inspectie werd eind 2011 uitgevoerd (A-inspectie van 25 november 2011). De lokale betonschade (loszittend beton en zichtbare geroeste wapeningen) is in kaart gebracht en werd begin 2012 verder onderzocht.

Andere  problemen aan dit viaduct zijn de defecte brugdekvoegen en de gebrekkige waterafvoer die de betonschade aan de onderzijde veroorzaken. Verder is er de schade aan de uitkragingen t.g.v. waterinsijpelingen langsheen de dekstenen en het dienstpad.

Het Agentschap Wegen en Verkeer dient volgens de resultaten van deze inspectie een grondig onderhoud ten behoeve van de verkeersveiligheid in te plannen.

- DS

Naast het courant onderhoud dat in eigen regie wordt uitgevoerd, besteedt DS jaarlijks gemiddeld 1.250.000 euro aan bijzondere onderhouds- en herstellingswerken aan bruggen.

Een overzicht van de uitgevoerde investeringen :

2009

- Herstellen van de wegdekbouw van zeven bruggen, waarvan vijf bruggen, inclusief voetpaden, fietspaden, waterdichtingslagen, uitzetvoegen en oplegtoestellen. Het betreft brug Eigenbilzen, brug Rekem, brug Rotem, brug 2 Neerpelt, brug 2 Neerpelt bis, brug Kwaadmechelen-Gerhoeven en brug Tessenderlo.

- Herstellen van de wegdekbouw van brug 4 Mol Gompel inclusief voetpaden, fietspaden, waterdichtingslagen, uitzetvoegen en oplegtoestellen.

2010

- Schilderen van drie beweegbare en drie vaste metalen bruggen. Het betreft brug 2 Mol Sluis, Brug 3 Lommel-Gelderhorsten, brug 5 Balen-Zwaling, , brug 9 Sint-Lenaerts, Brug op sluis 4 Dessel en brug op sluis 7 Geel.

- Renovatie bovenbouw brug 15 Schoten

- Herstellen basculearm ophaalbrug 6 Beerse

2011

- Uitvoeren van betonherstellingen en schilderwerken aan vier bruggen. Het betreft brug 4 Lommel, brug 4 Mol-Gompel, brug Rotem en brug Herentals-Gerheze.

- Vernieuwen toplaag en veiligheidstootband brug Genk-Sledderlo.

- Herstellen van twee bruggen over het kanaal Bocholt-Herentals: renoveren van wegdek, voetpaden en fietspaden, inclusief het vernieuwen van waterdichtingslagen, uitzetvoegen en oplegtoestellen. Het betreft brug 1 Sint-Huibrechts Lille en brug 2 Lommel.

2012

- Herstellen toplagen verschillende bruggen, bestek in voorbereiding.

- Schilderwerken verschillende bruggen, bestek in voorbereiding.

2013-2014

Specifieke onderhoudswerken nog niet bepaald.

W&Z

Het onderhoud aan bruggen zit verweven in het totaalpakket van het onderhoud van de waterweginfrastructuur. Het is niet onmiddellijk mogelijk om te bepalen – zonder gedetailleerde analyse van alle opdrachten - welk aandeel van het onderhoudsbudget specifiek aan de bruggen werd gespendeerd.

Wel wordt een apart investeringsbudget vrijgehouden voor het herstel van de bruggen. Een overzicht van de investeringen sinds het begin van de legislatuur vindt u hieronder:

2009

- Ringvaart om Gent - verbreden brug W14 te Melle – Merelbeke;

- Kanaal Plassendale-Nieuwpoort - Plassendalejaagbrug - elektromechanische uitrusting;

- Gent - Wondelgemstraatbrug - vernieuwen veldscanners;

- Aansluiting van diverse bruggen op ABBA te Moen, Bossuit, Gent, Aalst, Brugge en Veurne;

- Beneden-Nete te Duffel -  aanpassen en ophogen spoorlijn 25 en 27;

- Demer - herstellen drie toegangsbruggen tot Demereiland ’s Hertogenmolens.

2010

- Leveren en plaatsen van valdetectiesysteem aan basculebruggen in West-Vlaanderen;

- Kanaal Brussel-Schelde - herstellen Jan Bogaertsbrug te Kapelle o/d Bos – wegeniswerken;

- Kanaal naar Charleroi - herstellen Bospoortbrug te Halle;

- Beneden-Nete te Duffel - aanpassen en ophogen spoorlijn 25 en 27.

2011

- Kanaal naar Charleroi - herstellen Bospoortbrug te Halle;

- Kanaal naar Charleroi - noodherstellingen aan Bospoortbrug te Halle;

- Boven-Schelde - hefbrug te Oudenaarde - revisie hydraulische vijzels;

- Dender - herstellen van de Zwartehoekbrug te Aalst.

De volgende investeringen zijn gepland in 2012:

- Kanaal Leuven-Dijle - herstellen Battelbrug;

- Boudewijnkanaal - herstellen Boudewijnbrug te Brugge;

- Kanaal Ieper-Komen  - herstellen van Witte Brug te Ieper;

- Dijle - renovatie Kraanbrug te Mechelen.

AWV

De budgetten die worden aangewend voor investeringen en onderhoud van de 	kunstwerken, zijn mee opgenomen in de globale investerings- en onderhoudskredieten van AWV, zoals ook aan het Parlement overgemaakt.