# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1340 van 22

van ward kennes

- Voor het coördinatiegedeelte en de aanleg van één vak met een referentiewegverharding en één vak met dubbellaags ZOA bedraagt de totale kostprijs 147.279,65 euro (inclusief BTW). Voor de aanleg van de acht proefvakken, welke worden uitgevoerd tegen een vaste forfaitaire vergoeding per proefvak, is dit afhankelijk van de nog uit te voeren metingen. Als alle meetresultaten in orde zijn, is de maximum kostprijs hiervan 163.350,00  euro (inclusief BTW).

- De normale contractuele metingen, zoals dwarsvlakheid, langsvlakheid, stroefheid,  laagdikte… en twee bijkomende contractuele metingen (regelmatigheid van de textuur en een Statistical Pass By-geluidsmeting) werden getest.

Daarnaast wordt nog een extra proevenprogramma afgewerkt i.s.m. het Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw. Dit proefprogramma omvat de wielspoorproef, rafelingsproeven, watergevoeligheid, homogeniteit van de verdichting, hechtsterkte, spoorvormingen, Close Proximity-geluidsmeting, …

- 24 maanden na de aanleg van een proefvak wordt er geëvalueerd.

- Momenteel zijn er geen dergelijke proefvakken aangelegd langs gewestwegen in Vlaanderen. In 1996 zijn langs de N255 in Herne wel proefvakken aangelegd met o.a. geluidsarme betonverhardingen. Deze proefvakken zijn in 2010 verwijderd en de weg is heraangelegd.

- Voor het uitkiezen van een testlocatie is rekening gehouden met de voorwaarden voor het uitvoeren van geluidsmetingen en de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van de werken de weg of één rijrichting af te sluiten.

De voorwaarden voor het uitvoeren van geluidsmetingen zijn:

- snelheidsregime: 90 km/uur;

- 2 x 2 of 2 x 1 rijstrook;

- geen betonnen veiligheidsstootbanden;

- zo weinig mogelijk woningen of andere reflecterende objecten;

- geen overdreven langshelling;

- proefvakken zijn praktisch helemaal recht;

- geen kruispunten, verkeerslichten, drempels per proefvak;

- niet op een brug of viaduct.