# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1423 van 19

van dirk van mechelen

- De algemene markeerbeurt per wegendistrict neemt doorgaans 1 kalendermaand in beslag in functie van het weer, de wegcategorie en de omvang van de (deel)opdrachten.

- Het hoogseizoen voor het aanbrengen van wegmarkeringen is van de maand april tot oktober. De weersomstandigheden spelen een cruciale rol. Het wegdek moet droog en stofvrij zijn. De temperatuur moet minimum 5°C bedragen.

- Op intensief gebruikte wegen, zoals bijvoorbeeld autosnelwegen, wordt de verkeershinder beperkt door te werken volgens de tijdsvensters, bepaald in dienstorder MOW/AWV/2010/5 ‘Beperking van de verkeershinder en bijhorende onveiligheid bij werken op autosnelwegen’.

- De (deel)opdrachten kunnen variëren van wegendistrict tot wegendistrict, naar gelang de omvang van het wegennet.

Naar aanleiding van het lichtplan werd vorig jaar de standaard van de retroreflectie van de markeringen op autosnelwegen van 100 naar 150 gebracht. In dit kader levert het Agentschap Wegen en Verkeer extra inspanningen om de markeringen op autosnelwegen op dit niveau te brengen (rekening houdende met de levensduur van de bestaande markeringen). Gezien de levensduur van verfmarkeringen één jaar bedraagt, worden deze om het jaar vernieuwd. Voor thermo- en koudplasten is de verwachte levensduur 3 jaar. Uiteraard worden enkel deze markeringen vernieuwd die niet meer voldoen aan de kwalitatieve vereisten.

Om de hinder en het risico voor de weggebruiker te beperken worden in het Standaardbestek 250 v 2.2. (tabel 10-2-1) de minimumdrempels opgelegd van het soort wegmarkeringen uit het oogpunt van de levensduur in functie van de wegencategorisering. Op de drukst bereden wegen, zoals de autosnelwegen, zijn hoogwaardige wegmarkeringsproducten vereist, zoals voorgevormde wegmarkeringen op de rijstrookscheidingen. Vermits op de randlijnen nagenoeg niet wordt gereden, zijn daar thermo- of koudplasten toegelaten.

Het aangehaalde voorbeeld is echter een voorbeeld van markeringen die vervaagd zijn door uitgevoerde werken. De markeringen werden aangebracht van zodra de weersomstandigheden dit toelieten.

- Naast de onderhoudscontracten kunnen eveneens afzonderlijke opdrachten uitgeschreven worden, naar aanleiding van investeringsprojecten en kleine aanpassingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de doorstroming.

- Om de kwaliteit van de wegmarkeringen in kaart te brengen, worden inspecties uitgevoerd door de wegentoezichters en districtchefs vanuit een dagelijks nazicht of vanuit een cyclisch onderhoud. Deze inspectie is gebiedsdekkend en de gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld. Op basis van de inventaris en de inspecties zal de kwaliteit beoordeeld worden. Daarnaast worden in het kader van waarborgtermijnen van de markeringswerken metingen van de dag- en nachtzichtbaarheid uitgevoerd met een specifiek meettoestel, namelijk de retroreflectometer.

- Het budget in 2011 voor het onderhoud van wegmarkeringen bedroeg 10 596 593,18 euro.

- De door het BIVV aangeleverde ongevallenstatistieken laten niet toe om een verband tussen de kwaliteit van de wegmarkeringen en ongevallen vast te stellen.

- Het Agentschap Wegen en Verkeer streeft ernaar om de gewestwegen in haar beheer permanent in goede, comfortabel berijdbare en veilige staat te houden.

Daarom werd in 2011 het project IIR (Inventaris, inspectie en rapportering) opgestart. Het is de bedoeling om te weten wat het Agentschap Wegen en Verkeer beheert, in welke toestand het patrimonium zich bevindt en dit te rapporteren. Op die manier kan het beleid onderbouwd en efficiënt en beslissingen nemen

-	om het wegenpatrimonium te onderhouden;

-	om het onderhoud van het wegennet op termijn te plannen en te optimaliseren;

-	om de werkopdrachten uit te schrijven voor het uitvoeren van het onderhoud.

Dit project wordt momenteel geïmplementeerd.

Daarnaast zal bij de nieuwe markeringsopdrachten een resultaatsverbintenis van toepassing zijn, wat de kwaliteit van de markering ten goede komt. Dit houdt in dat de wijze van aanbrengen en doseringen niet worden vastgelegd in het bijzonder bestek. De markeringen in de nieuwe toestand en gedurende de hele waarborgperiode moeten voldoen aan de resultaatseisen.