hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 31 van 16 oktober 2012

van annick de ridder

- Er is inderdaad onderzocht op welke andere locaties in Vlaanderen nog spitsstroken wenselijk en mogelijk zijn. In de “haalbaarheidsstudie spitsstroken” werden het verkeerskundig nut en de technische haalbaarheid van verschillende locaties onderzocht. Het ging hier hoofdzakelijk om de uitgaande wegen rond de Ring van Antwerpen en rond de Ring van Brussel. Dit rapport werd in juni 2012 voorgesteld en is sindsdien beschikbaar op de website www.verkeerscentrum.be.

- Uit deze haalbaarheidsstudie kwamen twee trajecten naar voor die in aanmerking komen voor de aanleg van een spitsstrook op korte termijn. Het betreft het traject E40-E314 van Sterrebeek tot Holsbeek en de E19 van Antwerpen-Noord tot St.-Job-in-‘t-Goor.  Op het eerste traject wordt een spitsstrook op de E40 voorzien tot Heverlee, gevolgd door weefstroken op de E314 van Leuven tot Wilsele en daarna opnieuw een spitsstrook tot Holsbeek. Aangezien de op- en afritten zeer dicht bij elkaar liggen in de zone Leuven-Wilsele, worden hier weefstroken voorzien. Dit houdt in dat de invoegstrook van de ene oprit wordt verbonden met de uitvoegstrook van de daaropvolgende afrit. Uit simulaties blijkt dat de aanpassingen over dit hele traject kunnen leiden tot een daling van het aantal voertuigverliesuren met 4.500 tijdens de avondspits, wat overeenkomt met een daling van 90% van het totaal aantal voertuigverliesuren in deze zone. Met voertuigverliesuren wordt bepaald hoeveel tijd er door alle voertuigen samen in een reguliere avondspits wordt verloren als gevolg van vertraagd verkeer of file (snelheid lager dan 90% van de toegelaten snelheid). Hierbij worden zowel de lengte als de duur van de files in rekening gebracht, alsook het aantal betrokken voertuigen en hun snelheid in de file.

Op het tweede traject wordt een spitsstrook voorzien op de E19 tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job-in-‘t-Goor. De simulaties tonen aan dat een spitsstrook hier kan zorgen voor een vermindering van 600 voertuigverliesuren of 40 % van het totaal aan voertuigverliesuren in deze zone.

3.	De aanpassingen voor de aanleg van de spitsstroken worden gekoppeld aan geplande structurele onderhoudswerken. Het traject op de E40 en de E314 zal in twee fasen worden aangepakt. De werken voor het gedeelte Sterrebeek-Heverlee en Leuven-Wilsele zijn voorzien in 2013. De werken voor het gedeelte tussen Wilsele en Holsbeek zijn in 2015 gepland. De vooropgestelde timingen zijn onder voorbehoud van een vlotverloop van de procedures.

De nodige werken op de E19 van Antwerpen-Noord tot Sint-Job-in-‘t-Goor zullen worden uitgevoerd in de tweede helft van 2013, met de verwachte opening van de spitsstrook in 2014.