# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1013 van 2

van veli yüksel

- De gelokaliseerde definitieve ongevallengegevens zijn momenteel beschikbaar tot en met het jaar 2010.Volgende twee tabellen geven een overzicht van de letselongevallen in de periode 2008 – 2010 in de omgeving van de Dampoort:

| Slachtoffers | 2008 | 2009 | 2010 | Eindtotaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwaargewonden | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Lichtgewonden | 40 | 34 | 25 | 99 |

Tabel 1:  Aantal lichtgewonden, zwaargewonden en doden

| Aard weggebruiker | 2008 | 2009 | 2010 | Eindtotaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| voetganger | 3 | 7 | 4 | 14 |
| andere weggebruiker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| auto voor dubbel gebruik | 2 | 1 | 3 | 6 |
| autobus | 0 | 3 | 2 | 5 |
| bromfiets A (2 wielen) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| bromfiets B (2 wielen) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| fiets | 9 | 13 | 7 | 29 |
| lichte vrachtauto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| motorfiets <= 400cc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| motorfiets > 400cc | 1 | 2 | 3 | 6 |
| onbekend | 0 | 1 | 0 | 1 |
| personenauto | 40 | 35 | 21 | 96 |
| Eindtotaal | 58 | 65 | 47 | 170 |

Tabel 2: betrokken weggebruikers

- Het afsluiten van de tweede rijstrook in de Land van Waaslaan werd intussen gesimuleerd. Hieruit is gebleken dat in de ochtendspits de gemiddelde wachtrij op de N70 stijgt van 130 naar 199 meter en dat de maximale wachtrij stijgt van 455 meter naar 607 meter.

- Op de N70 rijden er ook bussen van de VVM De Lijn. Het afsluiten van de tweede rijstrook en de daarmee gepaard gaande verlenging van de wachtrij op de N70 zal dus ook een belangrijke impact op de doorstroming van het openbaar vervoer hebben. Het AWV zal deze maatregel daarom eerst verder overleggen met De Lijn en de stad Gent vooraleer tot dergelijke ingreep over te gaan.

- Voor de aansluiting van de N70a (Antwerpsesteenweg) op de Dampoort is al beslist om deze te reduceren tot één rijstrook. Deze ingreep zal worden uitgevoerd in het project voor de aanleg van verhoogde fietspaden langs de N70a. Voor dit project is de bouwaanvraag ingediend en voorziet het AWV momenteel om de werken in 2014 te kunnen uitvoeren.