# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 598 van 4 juni 2013

van sabine poleyn

- Het merendeel van de ontijzeringstechnieken voor grondwater is gebaseerd op de gecontroleerde oxidatie van tweewaardig ijzer dat in opgeloste vorm aanwezig is in het gereduceerde (zuurstofvrije) grondwater. De oxidatie wordt verkregen door “beluchting” van het grondwater. Dit kan vrij eenvoudig door gebruik te maken van een soort van cascade (trappen waar het grondwater over stroomt) of van pompen/compressoren. Door de oxidatie met zuurstof wordt er driewaardig ijzer gevormd dat als ijzerhydroxide neerslaat. Deze neerslagvorming kan versneld worden door toevoeging van bv. ijzertrichloride waardoor er gemakkelijker ijzerhoudende complexen gevormd worden. De neerslag wordt dan in een filter (meestal zand) tegengehouden zodat het doorgaande water ontijzerd is. Wanneer de filters verzadigd geraken aan ijzerneerslag, worden deze in omgekeerde richting gespoeld met zuiver (ontijzerd) water. Het spoelwater wordt geloosd als afvalwater of via een slibbekken gestuurd om het ijzerslib te recupereren als grondstof in bv. baksteenindustrie.

- Een andere mogelijkheid is biologische ontijzering (bv. met Gallionella ferruginea). Indien ook ammonium of mangaan moet verwijderd worden, is een tweede filtratie nodig bij hogere zuurstofconcentraties. Aanrijking met zuurstof achteraf blijft noodzakelijk.

Daarnaast kan er ook via chemische oxidatie ontijzerd worden. Deze methode is echter beperkt naar de maximale ijzerconcentratie van het opgepompte grondwater en vereist ook nauwgezette opvolging van het systeem en toevoeging van chemische producten om de filter te activeren en regenereren.

Er zijn binnen mijn administratie geen proefprojecten gepland.

- De huidige voorwaarden voor de rubriek 54 zijn hoofdzakelijk gericht op grootschalige kunstmatige aanvullingen van grondwater.

Deze installaties zijn vergunningsplichtig, aangezien deze methode ook wel risico’s naar het grondwater inhoudt. Er moet rekening gehouden worden met de lokale kwaliteit van het grondwater die niet mag verslechteren. Daarnaast mag het systeem niet worden gebruikt in sommige delen van Vlaanderen omwille van de hydrogeologische omstandigheden (o.a. de zuurtegraad en de aanwezigheid van zware metaalhoudende (sulfide)mineralen). De randvoorwaarden moeten dus goed worden gedefinieerd om na te gaan of het  inzetten van dergelijke ontijzeringsinstallaties al of niet te verantwoorden is.