hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 59 van 10 oktober 2013

van veli yüksel

- De suggesties werden door de Stad Gent aangebracht op het viermaandelijks overlegplatform voor verkeersveiligheid en doorstroming.

- Afsluiten van de koker naar de Dendermondsesteenweg :

dit is nog niet gesimuleerd, maar volgens AWV zal dit leiden tot het vastlopen van de Dampoortrotonde. Bovendien vereist dit dat het laatste stuk van de Dendermondsesteenweg dubbele richting wordt, waardoor het huidige aantal rijstroken naar de rotonde niet kan behouden blijven. Dit zal een negatieve impact hebben op de doorstroming van het openbaar vervoer. De oversteek aan de koker is met verkeerslichten geregeld.

- Reductie van de Antwerpsesteenweg naar 1 rijstrook :

dit is door het Agentschap Wegen en Verkeer al zo opgenomen op de plannen voor de heraanleg van de steenweg (de bouwvergunning is recent bekomen, de nutsmaatschappijen zijn nu bezig met de studie voor hun verplaatsingen).

- Verplaatsen van de oversteek tussen het station en de Afrikalaan :

de huidige oversteek ter hoogte van de kokers is met lichten geregeld en blijft tot op heden de meest veilige oplossing. Een verplaatsing naar een zone die niet met lichten kan worden geregeld, lijkt minder optimaal naar veiligheid.

- Verlagen van de brugleuning :

de brugleuning is op die locatie al beperkt tot 1 meter. Gezien het achterliggende niveauverschil is het niet aangewezen om deze nog verder te verlagen.

- Beperken van het aantal inritten naar de stationsparking :

dit is eerder al beslist en zal bij de heraanleg van de parking door B-Parking ook zo wordenuitgevoerd (voorzien in 2014). Bij de werken aan het kruispunt Kasteellaan – Heernislaan voorziet AWV in de aanleg van een vierde tak die exclusief als toegang tot de autocarparking zal dienen. Na de werken (in 2014) moeten autocars de parking dan niet meer via de Dampoort zelf op- en afrijden, wat ook de veiligheid ten goede komt.

- Er wordt nog onderzocht of er verkeerslichten kunnen worden geplaatst op het kruispunt Land Van Waaslaan – Dendermondsesteenweg – Antwerpenplein.

- Er loopt momenteel een studie in opdracht van de stad Gent die tot doel heeft een verkennend ruimtelijk onderzoek uit te voeren.

- Naar aanleiding van de bouw van de Verapazbrug en de verkeersstromen die zich dan zullen verplaatsen, wordt er reeds een beperkte herrichting van de Dampoort onderzocht.