# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 76 van 15

van annick de ridder

- De deponie (stortplaats) waarop de meer vervuilde koeken moeten terechtkomen, dient verder te worden ingericht. In de praktijk betekent dit dat er eerst een laag van minimum 5m onderafdek dient te worden gerealiseerd met ‘minder vervuilde’ filterkoeken.

De hiervoor te maken kosten zijn een last van de aanneming, t.t.z. de kosten maken deel uit van de verwerkingsprijs per ton droge stof te verwerken koeken op de deponie. Uiteraard wordt deze verwerkingsprijs betaald door de opdrachtgever.

- Tot op heden werd sinds de oprichting van AMORAS geen ‘vervuilde’ onderhoudsbaggerspecie verwerkt noch afgevoerd.

Om meer diepgang te realiseren op de rechter Scheldeoever, afgestemd op de mogelijkheden tot het ontvangen van dieperliggende schepen sinds de Scheldeverdieping, dienen naast de gebruikelijke onderhoudsbaggerwerken, ook verdiepingsbaggerwerken te worden uitgevoerd voor een totaalvolume van ca. 3.000.000 m³. Een aantal van deze zones werd ondertussen, na bemonstering, als ‘meer vervuild’ bevonden. De verdere indeling van deze zones gebeurt in de volgende weken en maanden.

- De Vlaamse overheid heeft samen met het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen met de oprichting van AMORAS geïnvesteerd in een installatie om het slib afkomstig van de Antwerpse haven op een duurzame manier te verwerken. Het afvoeren en louter opslaan (en dus niet verwerken) van sterk vervuild slib wordt door de Vlaamse Regering niet als een “duurzame oplossing” aanzien.

Voor de verwerking van de verontreinigde specie afkomstig van het 4de havendok, heeft het GHA in eerste instantie aan de afdeling Maritieme Toegang de vraag gesteld deze specie te verwerken in de AMORAS-installaties. Omwille van de reeds aangehaalde redenen kan de ze specie op korte termijn niet aanvaard worden op AMORAS.	
De kwaliteitsgegevens tonen aan de de betrokken specie niet voldoet aan de voorwaarden voor hergebruik, zoals gesteld in Vlarema.