# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 154 van 6

van tine eerlingen

Het punt “E40 afwateringsstudie (grondgebied Leuven): overleg verder zetten” is onder meer gebaseerd op de resultaten van een hydraulische studie die de universiteit Leuven heeft uitgevoerd. Deze problematiek is opnieuw aan bod gekomen bij de aanvraag van de bouwvergunning voor de aanleg van de spitsstrook op de E40 en de weefzones op de E314. Hierbij werd afgesproken om een nieuwe hydraulische studie uit te voeren. Deze studie moet bestuderen of de bestaande waterlopen en bufferbekkens voldoende groot gedimensioneerd zijn om extra waterafvoer ten gevolge van bijkomende verharding te kunnen bufferen. Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor de spitsstrook zat al een berekening die aantoonde dat de bijkomende verharding voor de aanleg van de spitsstrook geen probleem opleverde voor de waterafvoer. De opmaak van een volgende hydraulische studie wordt gepland in 2015.

Tijdens de werken van 2008 werd het bufferbekken Graumere volledig geruimd. De riolering van het complex werd volledig vernieuwd. De overstort van Graumere werd verwijderd en vervangen door een pompput met een veel kleinere overstortbuis. Tevens werden in 2008 aanpassingen uitgevoerd aan aansluiting van onze grachten op de riolering van de Waversebaan. Met deze werken werd alvast bekomen dat de afwatering van dit deel van de E40 niet langer afgevoerd werd via de riolering van de Naamsesteenweg. Een bijkomend bufferbekken tussen de E40 en de Naamsepoort is in het verleden als piste geopperd, maar nooit concreet uitgewerkt. Door de uitvoering van bovenvermelde werken was de noodzaak om dit bufferbekken aan te leggen veel kleiner geworden volgens AWV.