kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 52 van 19

van marc cordeel

De dijk op de rechteroever van de Kleine Nete stroomaf de Grobbendonkse watermolen heeft bij de grote overstromingen van januari 1995 en februari 1998 onderloopsheid gekend. Dit was voor de beherende administratie de aanleiding om een ontwerpstudie te starten voor dijkwerken te Grobbendonk. Deze ontwerpstudie had een tweeledig doel: de Grobbendonkse woonkern beter beschermen tegen overstromingen en de overstromingen in Graafweide te beperken. Omdat deze werken zich situeren in ruimtelijk kwetsbaar gebied (o.a. R(eservaats)gebied en landbouwgebied met ecologisch belang) op het gewestplan Herentals-Mol, waren deze werken MER-plichtig en werd een  MER opgemaakt dat begin 2000 conform werd verklaard. Dit MER onderzocht naast het voorontwerp eveneens een aantal alternatieve scenario's. In de MER-commissie zetelden ook vertegenwoordigers van de Technische dienst en Milieudienst van de gemeente Grobbendonk.

Het voorontwerp van de afdeling Water uit 1999 werd als scenario 1a in het MER onderzocht en als negatief beoordeeld. Uit het MER bleken de scenario's 3 en 4 globaal de minst negatieve milieueffecten te veroorzaken. Scenario 4 werd als beste scenario naar voor geschoven ; maar was het duurst en kende de grootste effecten op de sector landbouw. Bijgevolg besliste de afdeling Water na 2 overlegmomenten met het Grobbendonkse gemeentebestuur en een overleg met de buurtbewoners, trouwens in samenwerking met de gemeente, om scenario 3 verder uit te werken. De afdeling Water leerde uit het buurtoverleg om extra aspecten mee te nemen in het nieuwe ontwerp, zoals onder andere de problematiek van de Eisterlesebeek, de Aa stroomop de watermolen.

- Het verschil tussen enerzijds het ontwerp van de afdeling Water (scenario 3) en anderzijds het voorstel van de gemeente Grobbendonk heeft enkel betrekking op de dijk op de rechteroever. Voor de rest merk ik geen verschillen. De linkeroever blijft ongewijzigd, zodat het gebied Graafweide ten volle als natuurlijk overstromingsgebied kan benut blijven. De vulling van het natuurlijk overstromings-gebied Graafweide gebeurt met water afkomstig van de Kleine Nete in het noordoostelijk deel (Watermolenweg). De afdeling Water zal bij de uitvoering van de dijkwerken te Grobbendonk eveneens maatregelen (vgl woning Troon) nemen om de 2 aanwezige woningen beter te beschermen bij hoge waterstanden in het gebied Graafweide. De Graafweide zal in ieder geval blijvend dienst doen als natuurlijk overstromingsgebied van voornamelijk de Kleine Nete, wat in overeenstemming is met de visie van de gemeente Grobbendonk. De Graafweide is belangrijk in de aanpak van wateroverlast, maar kan moeilijk zonder grote infrastructuurwerken substantieel worden vergroot. Omdat Grobbendonk gelegen is aan de samenvloeiing van de Kleine Nete en Aa, dien ik de problematiek van de Aa gelijktijdig onder ogen te nemen. Voorbij Troon gaat de Kleine Nete over in een bevaarbare waterloop, eveneens onder mijn bevoegdheid. Bij de aanpak van wateroverlast wordt het concept ‘vasthouden – bergen – afvoeren’, zoals opgenomen in de Waterbeleidsnota, toegepast. In de vallei van de Aa dient 'vasthouden' gerealiseerd te worden in het regionaal stedelijk gebied Turnhout, 'bergen' daar waar mogelijk in de vallei. Dit concept zorgt er ook voor dat de wateroverlast niet afgewenteld wordt op stroomafwaarts gelegen gebieden. Afstemming wordt hierbij gezocht met de verschillende functies van het valleigebied en het ecologische herstel van watersystemen, bij voorkeur binnen de planologische bestemming van de vallei. Trouwens, de nieuwe winterdijk wordt op 9.70m TAW geplaatst, dezelfde hoogte die ik hanteer op de bevaarbare Kleine Nete stroomaf Troon.

Concluderend kan ik stellen dat de administratie de voorstellen van de gemeente allemaal heeft overgenomen, inclusief de problematiek van de Eisterlese beek. Het verschil zit in de aanleg van een winterdijk, welk scenario er als best uitkwam in het MER en voldoet aan de Waterbeleidsnota en verenigbaar is met andere waterbeleidsplannen.

Vermeldenswaard is ook dat het project kon genieten van Europese subsidies ; het werd goedgekeurd binnen een Europees Interreg IIIa-project "Duurzame watersystemen" voor een bedrag van 630.000 euro. Dit bewijst eveneens dat het project past binnen de visie zoals opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water.

Het betrokken binnendijkse gebied is gras- of akkerland. Als minister heb ik op vraag van de afdeling Water op 26 november 2004 een landbouweconomische studie opgedragen aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de verwerving van een actief overstromingsgebied binnen deze winterbedding. Deze landbouweconomische studie werd grondig uitgevoerd door landbouweconomen van de VLM, waarbij volgende aspecten uitvoerig aan bod kwamen: juridisch en beleidskader, landbouwkundige aspecten, beschrijving van de bedrijven, impactanalyse en voorstellen van remediërende maatregelen of flankerend beleid. Alle betrokkenen, inclusief de gemeente, werden ondervraagd en geënquêteerd. Ik verwacht de afgeronde studie nog voor het jaareinde. Algemeen kan al gesteld worden dat de te verwachten landbouweconomische gevolgen kunnen opgevangen worden door ruiloperaties via een op te richten lokale grondenbank. De betrokken percelen die binnendijks komen te liggen, worden na verwerving en inrichting opnieuw onder de vorm van grasland ter beschikking gesteld van de betrokken landbouwers die hiervoor hun interesse lieten blijken binnen de landbouwstudie.

- De betrokken dijk op de rechteroever werd begin oktober gemaaid om hem zo te inspecteren op gebreken. Er werden geen ernstige gebreken vastgesteld. Kleine herstellingswerken kunnen steeds worden uitgevoerd.

Na het beëindigen van de landbouwstudie, kan gestart worden met de verwerving van de percelen gelegen binnen het winterbed. Ik stel voor om te werken in twee fasen wat toelaat én Grobbendonk op korte termijn te beschermen én te voorzien in de nodige compensaties voor de betrokken landbouwers. In de eerste fase kan worden gestart met de aanleg van de winterdijk (voorjaar 2007) waardoor onmiddellijk een hogere bescherming voor Grobbendonk wordt gerealiseerd zonder het gecreëerde winterbed reeds aan te spreken (door de huidige dijk tijdelijk te behouden). Het winterbed zal vervolgens worden aangesproken en ingericht na de uitvoering van het flankerend beleid.

- Zoals gesteld heeft mijn administratie in een vroeg stadium overlegd met de gemeente Grobbendonk. Het overleg met de buurtbewoners was een gezamenlijk optreden tussen afdeling Water en de gemeente. Dit waren zeer constructieve gesprekken. Zij hadden zelfs tot gevolg dat gezamenlijk de doorgang langs de Kleine Nete werd hersteld. Alle andere vragen van het lokale bestuur, bijvoorbeeld de beveiliging van de kajakplaats en het veranderen van de bediening van de molenstuw, werden op vraag van de gemeente en samen met de gemeente aangepakt. Op 13/08/04 werd overlegd met de gemeente over scenario 3 en beslist om weer gezamenlijk met de buurt te communiceren. In de aanloop naar deze vergadering werd op 20/09/04 door de gemeente een ander standpunt ten aanzien van de winterdijk aangenomen. Eind december werd vervolgens nogmaals overlegd tussen de afdeling Water en het gemeentebestuur van Grobbendonk, waarbij werd gemeld dat een definitief standpunt werd verschoven tot na de bekendmaking van de landbouwstudie. Ik kan u dan ook garanderen dat de beschermingsgraad van Grobbendonk na de uitvoering van de winterdijkwerken één van de hoogste zal zijn van gans het Netebekken.